STATISTIČKE KARAKTERISTIKE OPTIČKOG SIGNALA

STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE OPTICAL SIGNAL

Milošević Borivoje, Viša tehnička škola - Niš, Ramusović Ervin, "Energoinvest" - Sarajevo

Sadržaj - U ovom radu izračunate su statičke karakteristike zbira optičkog signala i uskopojasnog šuma. Optički signal predstavljen je slučajnom fazom koja ima Gausovu gustinu raspodele verovatnoće, i sa slučajnom amplitudom koja takođe ima Gausovu gustinu raspodele verovatnoće. Slučajna faza je posledica faznog šuma lasera a slučajna amplituda je posledica modnog šuma formiranog u vlaknu.

Abstract -  In this paper the statistical characteristics of both optical signal and narrow band noise are calculated.

1. UVOD

Velika je primena optičkih digitalnih sistema u telekomunikacijama. Optički digitalni sistemi se izvode kao sistemi sa intezitetskom modulacijom i direktnom detekcijom i kao koherentni optički sistemi. Sistemi sa intenzitetskom modulacijom i direktnom detekcijom rade se u multipleksu sa talasnim dužinama  ( WDM ). Multipleksiranje se izvodi po manjem broju talasnih dužina i većem broju kanala po svakoj talasnoj dužini. Koherentni sistemi rade se u frekventnom  multipleksu. Koristi se veliki broj frekvencija a manji broj kanala po svakoj frekvenciji.

Kod optičkih digitalnih telekomunikacionih sistema pojavljuju se razne smetnje. Kvantni šum formira se u fotodiodi u prijemniku i amplitudne vrednosti ovog šuma imaju Gausovu raspodelu gustine verovatnoće. Gausovi šumovi se formiraju i na otpornicima i pojačavaču u optičkom prijemniku. U laseru se formira fazni šum koji ima Gausovu raspodelu gustine verovatnoće. On je posledica spontane emisije pri zračenju lasera. Modni šum kod optičkih sistema nastaje na spojevima u optičkom vlaknu i takođe ima Gausovu raspodelu gustine verovatnoće.

Optički signal može biti formiran kao sinusni talas sa konstantnom amplitudom i slučajnom fazom sa Gausovom raspodelom gustine verovatnoće. Performanse sistema se izračunavaju u prisustvu kvantnog šuma fotodiode, termičkih šumova formiranih u otpornicima i šumovima pojačavača. Razmatra se i uticaj modnog šuma formiranog u laseru i optičkom vlaknu. Kada je u sistemu prisutan kvantni šum fotodiode, modni šum formiran na liniji i fazni šum formiran u laseru, statistički signal se predstavlja slučajnom fazom i slučajnom amplitudom. Amplituda u ovom slučaju sastoji se od dva signala od kojih jedan ima Poasonovu raspodelu, a drugi Gausovu raspodelu gustine verovatnoće. Faza u ovom slučaju ima Gausovu raspodelu gustine verovatnoće.

Da bi mogle da se izračunaju performanse optičkih digitalnih telekomunikacionih sistema potrebno je poznavati statističke karakteristike signala u prijemniku. Da bi mogla da se odredi verovatnoća greške optičkog sistema sa amplitudnom modulacijom potrebno je poznavati gustinu raspodele verovatnoće ekvivalentnog amplitudnog signala u prijemniku. Da bi mogla da se odredi verovatnoća greške fazno modulisanog signala potrebno je poznavati gustinu verovatnoće slučajne faze u prijemniku. Za utvrđivanje performansi optičkih digitalnih telekomunikacionih sistema, potrebno je poznavati gustinu raspodele verovatnoće trenutne učestanosti  u prijemniku.

U ovom radu razmatraće se zbir optičkog signala i uskopojasnog Gausovog šuma. Optički sistem ima Gausovu gustinu raspodele amplitude i Gausovu gustinu raspodele faze. Ovakav signal se pojavljuje kod sistema kada je prisutan modni šum formiran na liniji i fazni šum formiran u laseru. Uskopojasni Gausov šum je posledica prolaska termičkih šumova kroz uskopojasni filter. Za ovakav složeni signal u radu je izračunata gustina raspodele verovatnoće slučajne amplitude i slučajne faze.

2. MODEL EKVIVALENTNOG SIGNALA

Optički sistem sa prisutnim modnim šumom formiran u vlaknu i faznim šumom formiranim u laseru može se napisati u obliku Š1Ć :

S(t)=(A+m)cos((t + ( )	(1)

gde je A amplituda korisnog signala, m je modni šum formiran u vlaknu a ( je fazni šum formiran u laseru. Raspodela modnog šuma je Gausova [2] :

(2)

gde je  (m2 varijansa modnog šuma. Gustina raspodele verovatnoće faznog šuma je takođe Gausova Š3Ć :

(3)

gde je  varijansa faznog šuma. Zbir optičkog signala (1) i uskopojasnog Gausovog šuma može se napisati u obliku [4]:

Z=(A+m)cos((t + ( )+xcos(t+ysin(t  (4)

gde su x i y komponente u kvadraturi uskopojasnog šuma. Rajsov dijagram signala datog trasom [4] prikazan je na slici 1.

Ekvivalentni sistem dat sa [4] može se napisati u obliku:

Z=[(A+m)cos(+x]cos(t+[-(A+m)sin(+x]sin(t

=Vcos((t+()	(5)

gde je V ekvivalentna anvelopa signala a ( ekvivalentna faza signala.

3. GUSTINA RASPODELE ANVELOPE SIGNALA

Relacije između para Gausovih slučajnih promenljivih i para ( V, ( ) slučajnih promenljivih je:

Vcos(=x+(A+m)cos(

(6)

Vsin(=y-(A+m)sin(

Relacija između uslovne združene gustine raspodele para i para slučajnih promenljivih (x,y) je (().

P(V, (/()=            (7)

Jakobijan transformacije J je J=V. Združena gustina verovatnoće para (x,y) je Gausova Š2Ć.

(8)

Iz predhodnih relacija dobija se izraz za uslovnu združenu gustinu raspodele verovatnoće amplitude i faze zbira optičkog signala i Gausovog šuma u obliku:

P(V,(/(,m)=

(9)

Uslovna gustina raspodele verovatnoće anvelope zbira optičkog signala i Gausovog uskopojasnog šuma je:

uz uslov V>=0  			          (10)

Usrednjavanjem uslova gustine raspodele verovatnoće anvelope po slučajnoj promenljivoj m dobija se gustina raspodele verovatnoće V u obliku:

(11)

U predhodnom slučaju (2 je varijansa uskopojasnog šuma.

4. Gustina raspodele verovatnoĆe faze signala

Uslovna združena gustina raspodele verovatnoće anvelope i faze signala zbira optičkog signala i Gausovog šuma je Š12Ć.

(12)

Integracijom predhodnog izraza po slučajnoj anvelopi V dobija se uslovna gustina raspodele verovatnoće faze u obliku:

(13)

Izraz (13) može se napisati u obliku:

(14)

Gustina raspodele verovatnoće faze ( dobija se uređivanjem predhodnog izraza po slučajnim promenljivim m i ( :

dmd(

(15)

Pomoću izraza (15) može se izračunati verovatnoća greške koherentnog optičkog digitalnog telekomunikacionog signala kod koga je signal fazno modulisan.

5. ZAKLJUČAK

U ovom radu izračunate su statističke karakteristike zbira optičkog signala i uskopojasnog Gausovog šuma. Optički signal predstavljen je sinusnim talasom sa slučajnom fazom i slučajnom amplitudom. Slučajna amplituda i slučajna faza optičkog signala imaju Gausovu gustinu raspodele verovatnoće. Ovakav signal nastaje u optičkim sistemima u prisustvu modnog šuma formiranog u vlaknu i faznog šuma formiranog u laseru. Uskopojasni Gausov šum nastaje na nizu uskopojasnih filtra u prijemniku.

Pomoću ove raspodele može se izračunati verovatnoća gustine digitalnih optičkih telekomunikacionih sistema kod kojih je signal amplitudno i fazno modulisan. Koherentni optički digitalni signali imaju laser u prijemu koji je izvor faznog šuma i Gausovu gustinu raspodele verovatnoće. Kod ovih sistema prostire se optički signal koji je analiziran u

ovom radu. Dobijeni rezultati mogu se primeniti za predstavljanje ovakvih sistema.

6. LITERATURA:

[1] Mihajlo Č Stefanović, Detekcija signala u belom i obojenom Gausovom šumu, Elektronski fakultet Niš,1999. god.

[2] Barry J. R.,E.A. Lee. Performance of Coherent Optical Resivers , Proceedings of the IEEE, Vol. 78, No. 8,pp. 1369-1393,1990

[3]  Đorđević I. B.,Stefanović M., Đorđević G.,

Influence of Laser Phase noise on Performance of Optical DPSK Receiver with PLL , OPSY 19,

17-19 April 1996, Metsovo, Epirus-Hellas,Greece

[4] Gagliardi R. M., Karp S., Optical Communications, John Wiley & Sons, 1976

[5]  Stefanović M., M. D. Stojanović, Coherent Optical Systems, 3rd International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable

and Broadcasting Services (Telsiks 97)

[6] Stefanović M.., Mrdaković M., Milosavljević B., Jovanović M., Verovatnoća greške digitalnog optičkog sistema u prisustvu kvantnog šuma i termičkih šumova, Zbornik radova III telekomunikacionog foruma Telfor 95, decembar 1995.

[7]  Stefanović M., Vidović A., Petrović D., Milović D. Performanse optičkog sistema sa direktnom detekcijom u prisustvu kvantnog šuma fotodetektora i modnog šuma vlakna, Zbornik radova Telfor 97, novembar 1997.

[8]Salz J.,Coherent Lightwave Communications, AT & AT Technical Journal, Vol. 64, No 10, december 1985.

# Text boxes

osa u kvadraturi

V

osa u fazi

(

(A+m)cos(

y(t)

-(A+m)cos(

x(t)