PRISTUP INTERNETU U SISTEMU DKTS:

PRELIMINARNA MERENJA I ANALIZA PAKETSKOG SAOBRAĆAJA

ACCESS GATEWAY IN DKTS:

PRELIMINARY PACKET TRAFFIC MEASUREMENTS AND ANALISYS

Slobodan Laketa, Pupin Telecom DKTS

Grozdan Petrović, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Sadržaj - U ovom radu je dat prikaz merenja Internet saobraćaja za potrebe projekta "Integrisanog pristupa Internetu". Opisana je korišćena metodologija merenja. Analizirane su raspodele dužine i dolazaka paketa.

Abstract - This  paper  presents Internet traffic measurements under the scope of "Integrated Internet access" project. The measurement method is described. Distributions of packet's size and arrival process are analyzed.

1. UVOD

Mnogi proizvođači krajnjih digitalnih telefonskih centrala poslednjih godina, pored sklopova koji omogućavaju funkciju komutacije kola, ugrađuju  u svoje sisteme i sklopove za paketsku komutaciju (pre svega modemske servere). Time se  krajnjim korisnicima obezbeđuje direktan pristup Internet servisima, a da pri tome ne dolazi do promene saobraćajnog opterećenja “jezgra” postojeće telefonske mreže. Saglasno ovome, u procesu je razvoj i projektovanje odgovarajućih sklopova za novu verziju centrale DKTS [1], [2], [3].

Ključni zadatak pri integraciji modemskog servera u sklop krajnje telefonske centrale predstavlja pravilno dimenzionisanje komunikacionih i procesorskih kapaciteta sklopova i elemenata koji posredno ili neposredno treba da podrže poslove vezane za efikasno obavljanje Internet saobraćaja. Rešavanje ovog zadatka uslovljeno je poznavanjem karakteristika ponuđenog saobraćaja. Zbog toga se već u prvoj fazi razvoja modemskog pristupa u DKTS centrali  pristupilo eksperimentalnim merenjima i analizi paketskog saobraćaja. U ovom radu daje se prikaz prvih rezultata i zapažanja.

Izlaganje materije rada je organizovano na sledeći način. Prvo se daje opis mernog postupka. Zatim se ilustruju rezultati jednog mernog eksperimenta. U narednoj sekciji vrši se statistička analiza dobijenih rezultata. Na kraju, pre zaključka, diskutuje se usaglašenost dobijenih rezultata sa poznatim teorijskim modelom  “fraktalnog” saobraćaja.

2. PRIKAZ METODOLOGIJE MERENJA

Načini za snimanje i analizu Internet saobraćaja mogu se podeliti prema nekoliko osobina: hardversko-softversko orjentisano merenje, pasivno-aktivno, on-line/off-line analiza, nivo protokola koji se snima [4]. Hardverski način je merenje sa uređajem koji je posebno konstruisan za snimanje saobraćaja, dok softverski način podrazumeva korišćenje računara sa specijalizovanim softverom koji omogućava snimanje i obradu saobraćaja. Pasivno snimanje znači da nismo ni na koji način uticali na mereni saobraćaj, za razliku od aktivnog gde se prijem ili predaja obavlja zajedno sa snimanjem. Ukoliko se analiza snimljenih podataka radi tokom merenja (npr. filtriranje saobraćaja određenog korisnika) radi se o on-line analizi, dok off-line analiza podrazumeva naknadnu obradu snimljenih podataka.

Zavisno od vrste merenja i od konkretnog okruženja, može se izabrati odgovarajuća metoda merenja.

U ovom slučaju, radi se o softverskom, pasivnom načinu merenja, sa off-line analizom. Postoji relativno veliki broj slobodnih, PC orjentisanih programa koji se koriste za snimanje i analizu IP saobraćaja. Koristili smo Ethereal-Network Protocol Analyzer, verzija 0.8.20. [5]. Instalacijom ovog programa, ethernet mrežni interfejs postaje sonda kojom je moguće snimati sve ethernet poruke koje dolaze do ovog interfejsa.

U poslednje vreme su računari postali, sa svojim performansama, potpuno uporedivi sa specijalnim uređajima za analizu saobraćaja, zahvaljujući svojoj procesorskoj brzini (procesorski takt reda GHz), brzini pristupa i veličini memorije, tako da je moguće postići relativno veliki protok i skladištenje poruka bez gubitaka.

Saobraćaj je snimljen prema šemi prikazanoj na slici 1. Snimač je računar sa gore pomenutim programom koji presreće pakete koji su upućeni ka ruteru. Ovo je postignuto na taj način što je odgovarajući port na sviču postavljen u takozvani promiskuitetni mod, što je omogućilo spregu rutera sa snimačem. Podaci se snimaju na nivou 2. sloja, etherneta, tako da je potrebna dodatna obrada da bi izdvojili IP pakete.

Slika 1. Šema veze snimanja Internet saobraćaja

3. OBRADA REZULTATA MERENJA

Korišćenjem posebno pripremljenih programa za obradu podataka, iz celokupnog materijala formata "tcp-dump" prikupljenog posredstvom "snimača", može se izdvojiti niz informacija  o nameni, veličini, smeru  i protoku jedinica podataka. Za potrebe preliminarne analize paketskog saobraćaja izdvojeni su sledeći podaci:

- osnovni saobraćajni podaci o razmenjenim paketima za svakog pojedinačnog korisnika;

- raspodela vremena međudolazaka paketa posebno za  oba smera (dolazni i odlazni) i integralno za sve korisnike;

- raspodela dužine paketa posebno za  oba smera (dolazni i odlazni) i integralno za sve korisnike.

(Napomena: pod paketom u ovom radu se podrazumeva okvir sa informacijom korisnika.)

Rezultati su sređeni u vidu tabela i dijagrama. U tekstu koji sledi biće ilustrovani karakteristični primeri.

3.1. Osnovni podaci o paketima

U tabeli 1 je dat rezultat obrade snimljenih podataka prema tački 1. U tabeli 2. dati su isti statistički podaci o paketima, ali integralno za sve učesnike.

| korisnik | smer | ukupan broj | prosečna dužina | vreme u | br. paketa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | paketa | paketa | sec | / sec |
| k1 | ---> | 3056 | 110 | 1291.7 | 2.36587 |
|  | <--- | 2817 | 694 | 1298.5 | 2.16935 |
| k2 | ---> | 3777 | 70 | 4196.8 | 0.89997 |
|  | <--- | 4260 | 504 | 4194.5 | 1.01562 |
| k3 | ---> | 900 | 73 | 1694.4 | 0.53117 |
|  | <--- | 847 | 125 | 1693.3 | 0.50019 |
| k4 | ---> | 21112 | 91 | 4203.6 | 5.02241 |
|  | <--- | 26614 | 468 | 4201.1 | 6.33503 |
| k5 | ---> | 1146 | 72 | 2785.8 | 0.41137 |
|  | <--- | 1233 | 545 | 2791.8 | 0.44165 |
| k6 | ---> | 3420 | 94 | 3445.9 | 0.99249 |
|  | <--- | 4083 | 493 | 3435.7 | 1.18842 |
| k7 | ---> | 11207 | 84 | 3405 | 3.29132 |
|  | <--- | 14026 | 501 | 3477.8 | 4.03303 |
| k8 | ---> | 7074 | 89 | 2570.6 | 2.75192 |
|  | <--- | 6912 | 486 | 2511.3 | 2.75237 |
| k9 | ---> | 2964 | 88 | 4244.1 | 0.69838 |
|  | <--- | 3675 | 438 | 4196.2 | 0.8758 |
| k10 | ---> | 3785 | 115 | 3769.3 | 1.00417 |
|  | <--- | 4150 | 659 | 3823.6 | 1.08537 |
| k11 | ---> | 12468 | 107 | 4189.1 | 2.97627 |
|  | <--- | 15447 | 490 | 4184.9 | 3.69116 |
| k12 | ---> | 167 | 130 | 78.057 | 2.13945 |
|  | <--- | 150 | 307 | 157.24 | 0.95396 |
| k13 | ---> | 12892 | 81 | 4195 | 3.0732 |
|  | <--- | 19465 | 542 | 4183.5 | 4.65276 |
| k14 | ---> | 541 | 101 | 2385 | 0.22683 |
|  | <--- | 723 | 476 | 872.03 | 0.8291 |
| k15 | ---> | 5 | 120 | 301 | 0.01661 |
|  | <--- | 2 | 92 | 184 | 0.01087 |
| k16 | ---> | 7358 | 105 | 3407.2 | 2.15954 |
|  | <--- | 10323 | 513 | 3582 | 2.88191 |
| k17 | ---> | 1709 | 94 | 4227.9 | 0.40422 |
|  | <--- | 1521 | 411 | 4200.9 | 0.36207 |
| k18 | ---> | 1581 | 157 | 265.14 | 5.96287 |
|  | <--- | 1296 | 669 | 306.03 | 4.23487 |
| k19 | ---> | 12399 | 90 | 4208.1 | 2.94647 |
|  | <--- | 16117 | 494 | 4199.5 | 3.83787 |
| k20 | ---> | 4066 | 67 | 4218.8 | 0.96377 |
|  | <--- | 4321 | 235 | 4207.6 | 1.02695 |
| k21 | ---> | 6310 | 62 | 1162.4 | 5.42859 |
|  | <--- | 10222 | 584 | 1132.1 | 9.02934 |
| k22 | ---> | 8593 | 70 | 3121.8 | 2.75253 |
|  | <--- | 11449 | 552 | 3065.4 | 3.73489 |
| k23 | ---> | 5842 | 94 | 2341.5 | 2.49494 |
|  | <--- | 6903 | 485 | 2415 | 2.85836 |
| k24 | ---> | 826 | 111 | 1736.2 | 0.47577 |
|  | <--- | 843 | 280 | 1738.7 | 0.48484 |
| k25 | ---> | 3845 | 90 | 2947.5 | 1.3045 |
|  | <--- | 3909 | 874 | 2856.9 | 1.36827 |
| k26 | ---> | 1186 | 106 | 2259.8 | 0.52482 |
|  | <--- | 1266 | 636 | 2246.1 | 0.56364 |
| k27 | ---> | 4147 | 82 | 1784.4 | 2.32404 |
|  | <--- | 5664 | 541 | 1775.2 | 3.19062 |
| k28 | ---> | 7899 | 110 | 4210.5 | 1.87601 |
|  | <--- | 7890 | 674 | 4182.2 | 1.88657 |

Tabela 1. Statistički podaci o razmenjenim paketima za pojedinačne korisnike

|  | broj | prosečna | br. paketa |
| --- | --- | --- | --- |
| smer | paketa | duž.paketa | / sec |
| ---> | 5366.96 | 95.10714 | 2.0007 |
| <--- | 6647.43 | 491.7143 | 2.35696 |

Tabela 2. Statistički podaci o razmenjenim paketima integralno za sve učesnike

Na prvi pogled iznenađuje simetrija koja postoji u odlaznom i dolaznom smeru po pitanju broja paketa. Očekuje se da zbog prirode Internet saobraćaja, veći bude broj dolazaka. Objašnjenje ove činjenice leži u drugom delu – prosečnoj veličini paketa. Znači, IP saobraćaj jeste asimetričan, ali zbog različite veličine paketa. WWW aplikacija je bila dominantna za vreme snimanja saobraćaja, što se dobija kao rezultat analize korišćenih protokola (TCP je u 98% podataka) u okviru programa ethereal. Priroda TCP protokola je takva, da za potrebe sinhronizacije postoji potvrda na svaku primljenu poruku. Zbog toga su brojevi primljenih i poslatih paketa jednaki.

3.2. Raspodela veličine paketa

Na slici 2. je prikazan histogram dužine paketa (u bajtovima) nezavisno od smera prenosa i to u dve varijante. U prvoj varijanti  (slika 2.a.) razmera duž ordinate je linearna a u drugoj (slika 2.b.) logaritamska. Vidi se da dominiraju dve diskretne vrednosti dužine 46 i 576 bajtova. Ostale dužine su  raspoređene u dva “opsega”, pri čemu su znatno više zastupljene vrednosti u “nižem” opsegu koji se graniči dominantnim diskretnim vrednostima dužina paketa.

Slika 2. Raspodela dužina paketa

Da bi se bolje razumeli rezultati  sa slike 2, za isti snimljeni uzorak i na isti način su prikazani histogrami dužina paketa na slikama 3. i 4, međutim, sada posebno za odlazni i posebno za dolazni smer. Vidi se da su  u odlaznom smeru dominantni paketi manje dužine (46 bajtova), ali i da ima relativno neravnomerno raspodeljenih paketa dužine preko 560 bajtova. U slučaju odlaznog smera najbrojniji su paketi dužine 576 bajtova.

Slika 3. Raspodela dužina paketa u odlaznom smeru

Slika 4. Raspodela dužina paketa u dolaznom smeru

Predhodni rezultati potvrđuju asimetriju raspodele dužine paketa, što se direktno videlo i na osnovu analize srednjih vrednosti iz tačke 3.1. Rezultat koji se neposredno nije očekivao je kombinovana priroda raspodele dužine paketa (diskretna i kontinualna). Takođe se nije očekivala skokovita priroda  kontinualnog dela raspodele dužina.

3.3. Raspodela vremena “međudolazaka” paketa

Na slici 5. je prikazana raspodela vremena međudolazaka paketa za: (a) ukupni, (b) dolazni i (c) odlazni snimljeni saobraćaj. Razmera na ordinati je logaritamska, to jest naznačene vrednosti predstavljaju prirodni logaritam broja paketa, za koje vreme međudolazaka odgovara vrednosti (u milisekundama) naznačenoj na apcisi.

Slika 5. Raspodela vremena međudolazaka paketa

Sa slike 5.b se vidi da je raspodela međudolazaka paketa u dolaznom smeru kontinualna i da se može aproksimativno predstaviti kao zbir dve eksponencijalne raspodele sa velikom i malom pojedinačnom srednjom vrednošću dolazaka.

Raspodela međudolazaka paketa u odlaznom smeru je pretežno diskretna. Diskretne komponente se pojavljuju u dva niza sa amplitudama koje približno eksponencijalno opadaju. Pri tome neparne komponente imaju manju vrednost i sporiji pad. Interesantno je uočiti da se komponente javljaju sa razmakom od 10ms. To znači da se u odlaznom smeru emituju paketi čiji su međudolasci vremenski multipl od 10ms. Objašnjenje za ovu pojavu na osnovu snimljenog uzorka nije moglo da se precizno utvrdi.

4. KOMENTAR PROCESA DOLAZAKA PAKETA

U nameri da se preciznije odredi proces međudolazaka snimljenog uzorka paketa, analizirane su kratkoročne: srednja vrednost, standardna devijacija i njihov količnik. Ovo je urađeno u 100 tačaka, što znači da jedna tačka predstavlja uzorak od 3365 uzastopnih paketa. Rezultati su prikazani na slici 6. Sa ove slike se vidi da je količnik srednje vrednosti i standardne devijacije uglavnom konstantan, ali da je njegova vrednost približno 0.8. Ovim se potvrđuje da proces dolazaka nije Poasonov.

Slika 6. Srednja vrednost, standardna devijacija i odgovarajući količnik

Mnogi autori danas polaze od teorije da je proces dolazaka paketa u Internet saobraćaju "self-similar". Ovaj proces karakterišu diskretna promenljiva x i parametar ( (0<(<1), tako da važi [6]:

,

gde je sa Var(x) označena varijansa promenljive x (koja predstavlja protok paketa), a m je stepen vremenske kompresije.

Na slici 7. su prikazana četiri dijagrama. Oni su formirani na osnovu baznog niza dužine 400.000 podataka i predstavljaju broj paketa u intervalima od m/100 sekundi, pri čemu parametar m dobija vrednosti 1, 10, 100, 1000. Sa xi (i=1, 2, 3, 4) su označeni dijagrami koji sadrže prvih 400i elemenata baznog niza. Na taj način jedna tačka niza x1 obuhvata 1000 tačaka baznog niza.

Slika 7. Prikaz broja dolazaka za različite intervale

Računanjem varijanse za svaki od prikazanih nizova, nalaze se različite vrednosti za parametar (. Na primer, ako se kao referentni uzme niz x4, dobija se:

0.7069 za niz x3,

0.5393 za niz x2,

0.3986 za niz x1.

Ovi rezultati pokazuju da se striktno matematički gledano, proces ne može posmatrati kao "self-similar". Sa druge strane, varijansa nizova x4 do x1 sporije opada nego u slučaju Poasonovog procesa. Ipak, na osnovu vizuelnog utiska, zaključuje se da nizovi poseduju elemente karakteristične za "self-similar" procese.

5. ZAKLJUČAK

Izvršena merenja pokazuju da Internet saobraćaj u posmatranom okruženju  nije Poasonov, ali da se u potpunosti ne može okarakterisati ni kao "self-similar". Uočeni su elementi koji na posmatranom uzorku nisu mogli da budu u potpunosti razjašnjeni, što nameće zaključak potrebe za dopunskim istraživanjima. Međutim, nezavisno od odstupanja od idealnih teorijskih modela, smatramo da je korisno da se prvi proračuni izvrše na osnovu pretpostavke o Poasonovom i "self-similar" procesu, a da se opravdanost takvog pristupa verifikuje kroz prva probna ispitivanja realizovanih maketa. Ovakav zaključak se nameće i zbog pretpostavke da je na dobijene rezultate, u značajnoj meri, uticalo i funkcionisanje konkretnog modemskog servera.

LITERATURA

[1] S. Laketa, Integrisani pristup Internetu – korak ka mrežama nove generacije, Telfor, 2001.

[2] S. Laketa, Pristup Internetu u sistemu DKTS, Infotech-Jahorina, 2002.

[3] S. Laketa, G. Petrović, D. Drajić, Arhitektura modemskog pristupa Internetu u sistemu DKTS, Etran, 2002.

[4] C. Williamson, Internet Traffic Measurement, Department of Computer Science, University of Calgary, 2001.

[5] Ethereal - Network Protocol Analyzer, www.ethereal.com, 2002.

[6] W. Stallings, High-speed networks: TCP/IP and ATM design principles, Prentice Hall, 1998.