# Prilog razvoju integralne metode za ocenu pogodnosti predmeta rada u montaŽi, uvoĐenjem ABC-metode

A CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF INTEGRAL METHOD FOR THE EVALUATION OF THE DEGREE OF SUITABILITY OF NJORKPIECES IN ASSEMBLY THROUGHT THE INTRODUCION OF ABC-METHOD

###### Zvonimir Bukta, VTŠ, Novi Sad, SCG

Ilija Ćosić, FTN, Novi Sad, SCG

Rezime: Poboljšanje kvaliteta procesa rada u montaži moguće je postići primenom posebno formiranih uputstava namenjih konstruktorima proizvoda. Uputstva se moraju formirati tako da su lako i brzo dostupna sa jednoznačnim i eksplicitnim savetima o zahtevima za pogodnu montažu. Aktivnosti sa zahtevima se ugrađuju u svaku fazu konstrukcionog procesa principom iterativnosti. Za postizanje ovog cilja moguće je primeniti Pareto ili ABC-metodu prikazanu u ovom radu.

Ključne reči:  konstrukcioni proces , uputstvo za montažu.

Abstract: The improvement of the quality of the production process in assembling can be achieved by the application of specially created instructions to the constructers of the product. The instructions must be made so that they are easily and quickly available together with clear and explicite advice on requirements concerning the degree of suitability in assembling. Activities refering to requirements are included in every phase of the constructive proces through the principle of iterativity. To achieve this goal it is possible to apply Pareto or ABC-method , which is presented in this paper.

Keywords: constructive process , assembly instruction.

- UVODNA

RAZMATRANJA

Montaža je završni korak procesa proizvodnje složenih proizvoda (od dva ili više delova) i još uvek predstavlja jedan od najvećih generatora troškova ukupne proizvodnje. U ukupnom ciklusu proizvodnje na montažu otpada do 50% vremena, do 40% angažovanih radnika, i do 30% zauzetosti radnih površina, što povećava ukupne troškove montaže čak i do 70%.

Značajno smanjenje troškova proizvodnje, a time i cene koštanja proizvoda moguće je postići još u konstruktivnoj pripremi proizvodnje.

Istraživanja pokazuju da je vrlo neracionalno, a ponekad je nemoguće vršiti izmene u konstrukciji proizvoda kada se već otpočelo sa proizvodnjom. Konstruktori imaju vrlo bitnu ulogu u smanjenju troškova montaže, jer se iste funkcije mogu ostvariti različitim konstruktivnim rešenjima, ali i izborom najracionalnijeg postupka montaže. Da bi ugradili zahteve za pogodnu montažu u konstrukcioni proces, potrebno je definisati kriterijume, koji bi omogućili kvalitativno-kvantitativnu ocenu valjanosti konstrukcije pogodne za montažu.

2.0	OSNOVNE POSTAVKE INTEGRALNE METODE MONTAŽE

Krajem 90-tih godina na FTN Novi Sad, u Institutu za industrijske sisteme, razvijena je metoda za ocenu stepena pogodnosti predmeta rada u montaži (IMM), projektovana tako da još u početnim fazama konstruktivnog procesa integriše istovremeno funkcionalno oblikovanje proizvoda i oblikovanje proizvoda pogodnog kako za montažu, tako i za izradu.

Integralnom metodom postavljeni su kriterijumi za kvalitativno-kvantitativnu ocenu stepena pogodnosti predmeta rada u montaži i obuhvata postupke:

- postavljanje metodičkog procesa konstruisanja;

- definisanja i razrade zahteva za pogodnost montaže u procesu konstruisanja.

Postavljeni zahtevi za pogodnost montaže u procesu konstruisanja mogu se grupisati u:

- kreativne zahteve i

- korektivne zahteve.

Među kreativne zahteve, koji mogu značajno da utiču na kvalitet konstrukcija sa gledišta pogodnosti za montažu ubraja se Uputstvo za konstruktore (principi konstruisanja u pogledu pogodnosti za montažu).

Metodički proces konstruisanja je sistematizovani uređeni redosled osmišljenog delovanja konstruktora (ili grupe) raščlanjenih po fazama. Osnovne faze se mogu dalje raščlanjavati u potreban broj ni-voa, što će zavisiti od vrste i složenosti proizvoda.

Danas u literaturi postoji čitav niz različitih postupaka metodičkog konstruisanja, mada u osnovi sličnih opredeljenja (Pahl-Beitz, Koller, Roth, VDI-2222/1 itd.).

Uputstvo za konstruktore su alat za podršku projektantu, čime se obezbeđuje efikasnija proizvodnja i to:

- smanjenjem vremena trajanja procesa konstruisanja;

- smanjenjem troškova montaže.

Uputstvo je orijentisano za tačno određeni vid proizvodnje i vrstu proizvoda, a sadrži:

- aktivnosti konstruktora uzimajući u obzir kriterijum pogodnosti proizvoda, dela i procesa u montaži;

- u kojoj fazi konstruisanja projektant vrši tačno određenu radnju;

- stepen značajnosti.

Aktivnosti konstruktora se mogu grupisati na najpogodniji način.

Primer grupisanja:

- zahtevane aktivnosti pri montaži proizvoda;

- zahtevane aktivnosti pri montaži sklopa;

- zahtevane aktivnosti vezane za sastavni deo proizvoda/sklopa;

- zahtevane aktivnosti u procesu spajanja.

Aktivnosti konstruktora proizilaze iz baze podataka, koji se formiraju na osnovu postavljenih pravila i primera oblikovanja predmeta rada pogodnog za montažu.

Za formiranje baze podataka koriste se, u literaturi dostupne metode (AEM, DFA–BD, IMPK, ISS itd.). Metode podrazumevaju izgrađene kriterijume o tehnologičnim i netehnologičnim strukturama proizvoda, oblicima dela i procesima izvođenja operacija montaže (spajanja).

Za stepen značajnosti zahtevane aktivnosti konstruktora može se dati kvalitativna ocena metodom Pareto ili ABC dijagramom.

3.0  PRIMENA PARETO ILI ABC-METODE

ABC-metoda jednostavno i efikasno opisuje kvalitet proizvoda (konstrukcije) i proces rada (montažu), integrišući zahteve konstrukcionog procesa i zahteve oblikovanja proizvoda pogodnog za montažu.

Konstrukcioni proces prikazan u četiri osnovne faze dat je tabelom broj 1.

Tabela 1:

Konstrukcioni proces

Faza planiranja Faza koncepcije (ideje) Faza uobličavanja konstrukcije Detaljna razrada konstrukcije

Uputstvo za konstruktore predstavlja zahteve koje projektant mora da ostvari kroz naznačene aktivnosti. Realno je očekivati da se uvođenjem ovih aktivnosti u pojedine faze konstrukcionog postupka smanje troškovi montaže.

ABC-analiza vrlo pregledno upućuje na stepen značajnosti pojedinačne aktivnosti tako da postoje:

- aktivnosti koje vrlo značajno utiču na smanjenje troškova montaže;

- aktivnosti koje značajno utiču na smanjenje troškova montaže;

- aktivnosti koje manje značajno utiču na smanjenje troškova montaže.

Troškovi montaže u ranim fazama razvoja proizvoda (konstruktivna priprema) ne mogu se tačno odrediti već se daju procenom eksperata iz montaže (ekspertna znanja). Uticaj preporučenih aktivnosti za konstruktora na smanjenje troškova montaže može se kvantitavno izraziti brojevima od 0 do 100, gde suma brojeva za sve aktivnosti iznosi 100 (tabela 2.) .

Veći broj ukazuje na sprovedene aktivnosti, koje značajnije utiču na smanjenje troškova montaže .

Tabela 2.

| Redni broj | Zahtevane aktivnosti | Faza konstrukcije | Uticaj na troškove |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uvoditi jednostavne postupke spajanja (umetanjem, presovanjem, plastičnom deformacijom) | 2;3 | 25 |
| 2. | Primeniti što manji broj različitih tehnika spajanja i po mogućnosti ih standardizovati | 2;3 | 35 |
| 3. | Predvideti što manji broj elemenata veza | 2,3 | 0,6 |
| 4. | Integrisati sigurnosne elemente i elemente veze sa nosiocima osnovne i pomoćne funkcije | 2;3 | 0,6 |
| 5. | Spajanje izvesti koristeći geometrijski oblik dela | 2;3 | 0,5 |
| 6. | Bazni deo mora obezbediti dobru povezanost | 2;3 | 2 |
| 7. | Kretanja pri spajanju treba da su što jednostavnija | 3 | 2 |
| 8. | Predvideti što manji broj pravaca spajanja | 3 | 1,6 |
| 9. | Izbeći predradnje kod spajanja | 3 | 5 |
| 10. | Koristiti vertikalno ili horizontalno kretanje pri spajanju | 3 | 4 |
| 11. | Izbegavati kretanje od dole na gore pri spajanju | 3 | 3 |
| 12. | Uvoditi nove racionalne postupke spajanja | 3 | 15 |
| 13. | Predvideti izražene kose površine za vođenje pri montaži | 3 | 0,8 |
| 14. | Obratiti pažnju na elemente sa tri ili više stepeni slobode kretanja | 3 | 0,9 |
| 15. | Izbegavati ili pojednostaviti upasivanje | 3 | 1,3 |
| 16. | Uvesti tehniku spajanja koja ne zahteva veliku stručnost radnika | 3 | 1,5 |
| 17. | Izabrati jednostavne alate | 3 | 0,1 |
| 18. | Izbegavati vreme čekanja u tehnološkom procesu montaže | 3 | 0,1 |
| 19. | Smanjenje broja delova sa uskim tolerancijama pri spajanju | 3 | 1 |

Analiza značajnosti aktivnosti pokazuje da tri najznačajnije aktivnosti utiču sa 75%, značajnije sa 16%, dok ostale manje značajne sa stanovišta troškova sa 9%. A značajnosti su aktivnosti date pod rednim brojevima 1, 2 i 12 (u tabeli 2).

  - ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Ugrađujući kriterijume i principe montaže u konstrukcioni proces omogućeno je istovremeno funkcionalno oblikovanje proizvoda i oblikovanje proizvoda pogodnog za izradu i montažu.

Time se postiže skraćenje vremena trajanja konstruktivne pripreme i smanjenje troškova proizvodnje.

Kao podrška za ocenu kvaliteta proizvoda i procesa rada, grafička ABC-analiza se pokazala kao vrlo uspešna i pregledna.

##### LITERATURA

[1]	D. Zelenović, I. Ćosić, Montažni sistemi, NAUKA, Beograd, 1991.

[2]	G. Pahl, NJ. Beitz, Engeneering design a systematic approach, London 1988.

[3]	R. Bassler, Integration der montagegrechten Produktgestalting in den konstruktionsproces, Springer Veralg, Berlin, 1988.

[4]	Z. Bukta, Razvoj integralne metode za ocenu stepena pogodnosti predmeta rada u montaži, Magistarski rad, FTN, Novi Sad, 1998.

# Text boxes

#### Slika 1.:Kumulativna linija utvrđivanja područja značajnosti