ENERGETSKI VOD KAO KOMUNIKACIONI MEDIJUM

THE POWER-LINE AS COMMUNICATION MEDIUM

Igor Vujičić, Elektro-Bijeljina AD

Nataša Gospić, Saobraćajni fakultet u Beogradu

Sadržaj – Elektroenergetski sektor u Bosni i Hercegovini je u procesu strukturne reforme. Po uzoru na elektroprivredne (EP) kompanije u zemljama u kojima je reforma EE sektora već završena, i EP kompanije u BiH istražuju sopstvene mogućnosti za komercijalno pružanje telekomunikacionih usluga na liberalizovanom tržištu telekomunikacija. Razmatraju se i mogućnosti primene distributivnih energetskih vodova kao komunikacionih medija u pristupnoj ravni, za pružanje širokopojasnih usluga korisnicima. Rad prezentira bitne karakteristike i performanse energetskog voda, kao i model energetskog voda kao komunikacionog kanala. Predstavljena su tehnička i tehnološka ograničenja ovakve primene, ali i metode njihovog rešavanja, pri čemu je posebna pažnja posvećena OFDM modulaciji, kao savremenoj tehnici prenosa u PLC sistemima.

Abstract – The electricity sector in Bosnia and Herzegovina is undergoing through process of structural reform. Following the examples from countries, which already finished such reforms, electricity companies in Bosnia and Herzegovina exploring their own capabilities for providing telecom services on liberalized telecom market. They investigate power line potential as access medium, for delivering broadband services to their costumers. This paper describes fundamental characteristics of PLC system and power line channel. Review of the main problems that the PLC technology faces is presented. Finally, the modulation scheme (OFDM) in use of PLC transmission is described.

1. UVOD

Savremena istraživanja i razvoj u oblasti komunikacionih mreža usmerena su i na korišćenje elektrodistributivnih mreža kao komunikacionih medija za primenu u pristupnoj ravni (engl. Local Loop Access Medium), za pružanje Internet usluga, govornih usluga i usluga prenosa podataka. Opsežna istraživanja karakteristika kanala preko energetskog voda  (Power Line – PL) otkrili su da oni obezbeđuju dovoljan propusni opseg i odnos signal-šum, za pružanje takvih vrsta usluga. Zbog razlika između elektrodistributivnih mreža i konvencionalnih komunikacionih medijuma, potrebna su i specifična rešenja i tehnike za prenos signala. Rad diskutuje osobine PL kanala u frekvencijskom opsegu od 1 MHz do 30 MHz.

Slika 1. Topologija elektrodistributivne mreže

Elektrodistributivna mreža, u Evropi, je obično podeljena na tri segmenta - visokonaponski, srednjenaponski i niskonaponski nivo (Slika 1.). Ovaj rad je fokusiran na niskonaponski segment distributivne mreže koja je najinteresantnija za rešenje u pristupnoj ravni i direktno pružanje tradicionalnih telekomunikacionih (TK) usluga, kao i na rešenja za primenu kućnih električnih instalacija, kao komunikacione mreže na nivou objekta. Zvezda/drvo topologija mreže, sa trafostanicama koje imaju funkciju baznih stanica, podseća na ćelijsku strukturu sličnu radio mrežama ćelijskog tipa. S obzirom da su elektrodistributivni vodovi deljiv medijum, i u sistemima za komunikaciju po energetskim vodovima (Power Line Communications-PLC) se koristi tehnologija višestrukog pristupa.

2. ELEMENTI PLC SISTEMA

Komunikacioni kanal predstavlja fizički put između predajnika i prijemnika. S obzirom na topologiju niskonaponske mreže, u PLC sistemu postoji mnogo kanala, od kojih svaki ima sopstvene karakteristike i kvalitet. Na slici 2. je predstavljen digitalni komunikacioni sistem koji koristi energetski vod kao komunikacioni kanal.

Slika 2. Blok-šema digitalnog PLC sistema

Bitni parametri ovog komunikacionog sistema su izlazna impedansa predajnika (Zt), i ulazna impedansa prijemnika (Zl). Za povezivanje predajnika i prijemnika sa energetskim vodom koristi se sprežno kolo (engl. coupling circuit) koje ima dvostruku ulogu, da sprečava prolazak 50 Hz signala  u komunikacionu opremu i ograničava primljeni/predajni signal na frekvencijski opseg koji se koristi za komunikaciju. Na taj način povećava dinamički opseg prijemnika, i obezbeđuje da predajnik ne unosi signale smetnji u komunikacioni kanal. Na slici 3. je predstavljena prenosna funkcija sprežnog kola.

Slika 3. Prenosna funkcija širokopojasnog sprežnog kola

3.    KARAKTERISTIKE PL KOMUNIKACIONOG   KANALA

3.1. PROPUSNI OPSEG

Frekvencijski opseg koji se može koristiti za PLC nije ograničen fizičkim karakteristikama voda. Međutim, regulatorna tela ograničavaju dostupni spektar za ovu vrstu komunikacije u cilju sprečavanja interferencije sa drugom elektronskom opremom. Za potrebe PLC, u Evropi, dozvoljava se upotreba frekvencijskog opsega 3-148,5 kHz, (CENELEC standard – Uredba EN 50065-1). Ovaj frekvencijski opseg je podeljen na pet pod-opsega:

- 3-9 kHz za potrebe elektrodistributivnih kompanija

- 9-95 kHz (A band) za potrebe elektrodistributivnih kompanija

- 95-125 kHz (B band) za potrebe korisnika

- 125-140 kHz (C band) za potrebe korisnika, CSMA protokol

- 140-148,5 kHz (D band) za potrebe korisnika

CENELEC ograničava amplitudu signala u A-opsegu na maksimum 5V (0,75V- 5V, u zavisnosti od tipa modulacije). Amplitude signala u B,C, i D-opsegu su ograničene na 0,63V. Ovakva regulacija postavlja oštra ograničenja u pogledu servisa koji se mogu realizovati ovom tehnologijom. Za zahtevnije aplikacije u pogledu velikih protoka, potreban je širi propusni opseg, s obzirom da je propusni opseg proporcionalan brzini prenosa. Nove generacije PLC sistema koriste frekvencije od 1,6 MHz do 30 MHz, što je omogućilo značajno povećanje propusnog opsega i korišćenje energetskih vodova i za širokopojasne aplikacije. Veliki problem je interferencija sa drugim komunikacionim sistemima, kojima su već dodeljeni delovi ovog frekventnog spektra (radio-difuzija, amaterski radio, vazduhoplovna navigacija, itd.).

3.2. EMISIJA SIGNALA

Pri prenosu signala elektrodistributivnim vodom dolazi do pojave radiacionog elektromagnetnog polja oko provodnika. Energija ovog polja zrači u okolni prostor. Intenzitet zračenja zavisi od snage PLC predajnika. Sa ovog aspekta energetski vod , u suštini, predstavlja veliku antenu koja predaje i prima signale. Nivo električnog polja, merenog na određenom odstojanju od provodnika, raste ukoliko se koristi viši frekvencijski opseg. Na primer, nivo polja meren za signal frekvencije 10 MHz je za par desetina dB veći od nivoa polja signala frekvencije 100 kHz. Zbog frekvencijskog opsega koji se koristi u širokopojasnoj PLC komunikaciji (engl. BPL – Broadband Power Line), veoma je važno da signal koji emituje energetski vod ne interferira sa signalima drugih komunikacionih sistema, što treba postići ograničenjem maksimalnog nivoa snage na predaji. Upravo ovaj problem postavlja regulatorno ograničenje u pogledu korišćenja navedenog dela frekvencijskog spektra u novoj generaciji PLC sistema. Kod podzemnih energetskih vodova zračenje je relativno malo, ali zračenje nadzemnih vodova ili kućnih električnih instalacija ima značajan doprinos interferenciji sa drugom elektronskom opremom.

3.3. NEPRILAGOĐENOST IMPEDANSE

U konvencionalnim komunikacijama ovaj problem je rešen (npr. korišćenje 50 Ω kabla i 50 Ω primopredajnika). Elektroenergetska mreža nije prilagođena. S obzirom da se impedanse menjaju u zavisnosti od vremena, lokacije i različitih opterećenja koja se priključuju na vod, njihova vrednost se kreće od nekoliko mΩ do nekoliko KΩ. Neprilagođenost impedanse utiče na performanse komunikacionog sistema na dva osnovna načina. S jedne strane, ukoliko vod nije zatvoren svojom karakterističnom impedansom, snaga na prijemu je oslabljena. Kao drugo, s obzirom da na određenoj trasi postoji veliki broj priključnih mesta, ali i spojeva između kablova različitih karakteristika od kojih svaki predstavlja i promenu impedanse, dolazi do pojave refleksije. Kao posledica refleksije, na prijemu će pored osnovne komponente signala postojati i niz replika koje stižu u različitim intervalima vremena. Ovaj efekat višestruke propagacije (engl. multipath effect) rezultira frekvencijski selektivnim fedingom i intersimbolskom interferencijom, koji u velikoj meri utiču na performanse komunikacionog sistema.

3.4. SLABLJENJE

Pri prenosu od predajnika do prijemnika dolazi do pojave slabljenja signala, koje je različito na različitim frekvencijama. Ono je u velikoj meri i vremenski zavisno, što je posledica promenljivog opterećenja mreže. Pored toga, na njegovu vrednost utiču i rastojanje između predajnika i prijemnika, kao i frekvencija signala, pri čemu sa porastom ovih parametara raste i vrednost slabljenja. (Slika 4.).

Slika 4.  Slabljenje signala kao funkcija rastojanja

Sve ove pojave uzrokuju veliki dinamički opseg slabljenja (do 100 dB). Da bi se na prijemu poboljšao odnos signal-šum, i time omogućila kvalitetna detekcija, često je neophodna primena automatske regulacije pojačanja, posebnih stabilizacionih filtera, kao i pojačavača (ripitera) koji održavaju potrebni nivo snage i vernosti signala. U mrežama srednjeg i niskog napona, signal se može, bez ripitera, prenositi na rastojanjima do 300 m.

Rezultati merenja nivoa slabljenja u In-Home PLC sistemima, koji kao komunikacioni kanal koriste kućne električne instalacije, predstavljeni su na slici 5. Merenje je vršeno između proizvoljnog para instalacionih utičnica, u velikom broju objekata. U proseku, deo frekvencijskog spektra od 1 MHz do 30 MHz, ima nivo slabljenja koji se može tolerisati. Međutim, maksimalna slabljenja mogu biti velika (do 80 dB), i to na različitim frekvencijama u toku vremena.

Slika 5. Rezultati merenja slabljenja na spojnom putu između proizvoljnih instalacionih utičnica u jednom objektu

Slučajna priroda ovih negativnih skokova na karakteristici slabljenja čini izbor «savršene» PLC modulacione frekvencije skoro nemogućom. Uskopojasna modulacija sa jednim nosiocem počiva na pretpostavci da nule neće preklapati nosioca, ili na korišćenju ekvilajzera u pokušaju da se prevaziđu varijacije karakteristika kanala u vremenu. Kao pouzdana tehnika prenosa u BPL sistemima, danas je u upotrebi OFDM modulacija. O njoj će biti više reči u nastavku rada.

3.5. ŠUM NA KOMUNIKACIONOM KANALU

Ključni parametar pri proračunu performansi bilo kog komunikacionog sistema, je odnos signal-šum SNR (engl. signal-to-noice ratio). To je parametar koji se odnosi na kvalitet komunikacije, i definiše se kao odnos nivoa primljenog signala i nivoa šuma. Što je SNR veći komunikacija je bolja.

Statistika šuma u PLC sistemima znatno se razlikuje od modela stacionarnog belog Gausovog šuma i okarakterisana je značajnim promenama u kratkim vremenskim intervalima. Aditivni šum na energetskom vodu se može okarakterisati kao zbir sledećih komponenti: obojenog pozadinskog šuma; uskopojasnog šuma; periodičnog impulsnog šuma, asinhronog osnovnoj frekvenciji sistema; periodičnog impulsnog šuma, sinhronog osnovnoj frekvenciji sistema; i asinhronog impulsnog šuma.

Ovi izvori šuma imaju karakteristike i u vremenskom i u frekvencijskom domenu. Najlakši način sagledavanja SNR na energetskim vodovima je kroz prikaz amplitude šuma u funkciji frekvencije, što je predstavljeno na slici 6. Ovaj dijagram pokazuje maksimalan nivo šuma sniman na određenoj test lokaciji kao funkciju frekvencije. Maksimalni nivo šuma predstavlja nivo šuma koji ne ugrožava komunikacioni signal u određenoj instanci vremena, ali ne i na kontinualnoj bazi. Prosečan nivo šuma je 20 do 30 dB manji od maksimalno snimljene vrednosti.

Slika 6. Rezultati merenja maksimalnog nivoa šuma na jednoj od test lokacija

Da bi smanjili uticaj šuma na prenos signala, mogu se primeniti različite mere, počev od raznih vrsta kodnih postupaka sa mogućnošću korekcije grešaka, pa do tehnika prenosa sa frekvencijskim diverzitijem. Treba napomenuti da ne postoji univerzalno rešenje koje će omogućiti prevazilaženje ovog problema. Primer su tehnike proširenog spektra, koje će pokazati dobre rezultate u odnosu na uskopojasne smetnje, ali sa druge strane neće biti u mogućnosti da reše problem belog pozadinskog šuma.

4. MODEL PLC KANALA

U prethodnom delu rada su predstavljene pojave koje negativno utiču na performanse energetskog voda kao komunikacionog kanala:

- neprilagođena impedansa na predajniku,

- slabljenje kanala,

- smetnje (šum),

- neprilagođena impedansa na prijemniku.

Na slici 7. je predstavljen model PLC kanala sa gore navedenim parametrima. Svi parametri, osim šuma, su predstavljeni kao vremenski zavisni linearni filtri, svaki sa karakterističnim frekventnim odzivom. Smetnje su predstavljene kao dodatni interferentni uticaj slučajne prirode.

Slika 7. Model PLC kanala

Uprkos jednostavnoj formi, ovaj model obuhvata čitav spektar promenljivih veličina, koje se moraju uvažavati u procesu dizajniranja komunikacionog sistema i njegovih performansi.

Parametri kanala se mogu definisati merenjem. Slika 8. predstavlja primer rezultata merenja (levo) i simulacije (desno) na 4 putanje PL linka dužine 150 m. Odgovarajući parametri modela su prezentirani u Tabeli 1.

Slika 8. Rezultati merenja i simulacije na PL linku dužine 150 m

Tabela 1. Parametri modela sa slike 8.

| Link | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kašnjenje (μs) | 1,0 | 1,25 | 1,76 | 2,64 |
| Dužina (m) | 150 | 188 | 264 | 397 |
| Težinski faktor gi | 0,4 | -0,4 | -0,8 | -1,5 |
| k=0,5 | a0=0 | a1=8 10-6 |

5. TEHNIKE MODULACIJE U PLC SISTEMIMA

S obzirom da elektrodistributivni vodovi nisu primarno dizajnirani za prenos TK saobraćaja, prenos signala visoke frekvencije je prilično otežan. Svako uključenje ili isključenje potrošača na mreži ili uređaja u domaćinstvu predstavlja promenu impedanse mreže, zbog čega je adaptacija komunikacionog kanala na te promene veoma težak zadatak. Kao što je rečeno, ovi procesi rezultiraju jakom interferencijom i frekvencijski selektivnim fedingom. Takođe dolazi i do pojave višestruke propagacije. Kako bi se rešio ovaj problem i postigle veće brzine prenosa, način modulacije se mora se pažljivo odabrati. Najčešća rešenja su modulacije poput Frequency Shift Keying (FSK), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), ili Code-Division Multiple Access (CDMA).

5.1. OFDM MODULACIJA

Zbog otpornosti na dejstvo višestruke propagacije i velike spektralne efikasnosti, OFDM, nalazi sve širu primenu u modernim TK sistemima, pa i u brzim PLC sistemima. U većini komunikacionih sistema vrši se prenos podataka na jednom nosiocu. Prednost sistema sa višestrukim nosiocem je u načinu generisanja i emitovanja signala. Naime, emitovanje podataka vrši se istovremeno u N paralelnih grana, čime se produžava trajanje simbola N puta, što povećava ukupnu imunost sistema na impulsni šum i smanjuje dejstvo fedinga usled višestruke propagacije. Osnovna ideja OFDM-a jeste da se tok podataka podeli u N paralelnih tokova, pri čemu se svaki od njih prenosi preko sopstvenog pod-nosioca. Pod-nosioci su međusobno ortogonalni, tako što je između njih biran odgovarajući frekvencijski razmak, tako da maksimum signala jednog podnosioca odgovara nulama svih ostalih signala. Na taj način je dozvoljeno spektralno preklapanje i postignuta je znatno bolja spektralna efikasnost.(Slika 9.)

Slika 9. Poređenje a) FD sistem i b) OFDM sistem

Pod-nosioci se modulišu nekom od tehnika uskopojasne modulacije kao što su Binary Phase Shift Keying (BFSK) ili Quadrature Amplitude Modulation (QAM). Svaki pod-nosioc je modulisan posebnim simbolom, a onda se svi pod-nosioci frekventno multipleksiraju (OFDM). Zbog jednostavnosti hardverske izvedbe sistema, odnosno PLC modema, koristi se digitalna obrada signala i osobine diskretne Furijeove transformacije (DFT). Podaci se transformišu u vremenski domen koristeći IDFT na predajniku, a posle se na prijemniku vraćaju u frekventni domen korišćenjem DFT. Ukupan broj pod-nosioca je ekvivalentan broju tačaka IFFT/FFT. (Slika 10.)

Slika 10. Model OFDM sistema

Generisanje simbola započinje mapiranjem niza informacionih bita u niz simbola, a na osnovu vrste izabrane modulacije u osnovnom opsegu. Trajanje simbola se produžava N puta, a svakim od simbola produženog trajanja moduliše se po jedan podnosilac. Za modulisanje podnosilaca na predaji koristi se inverzna DFT (IDFT), dok se u prijemu za demodulaciju koristi DFT. Upotrebom ovih algoritama omogućena je realizacija OFDM sistema sa velikim brojem podnosilaca, a sa malom kompleksnošću sistema. Nakon izvršene modulacije dobija se OFDM simbol koji je predstavljen sa N odbiraka.

Intersimbolska interferencija (ISI) je osnovni problem koji nastaje kao posledica višestruke propagacije. Uskopojasni sistemi se često susreću sa problemom višestruke propagacije. Na primer, 10 Mbit/s BPSK simbol je trajanja samo 100 ns. Sa kašnjenjem od 1 (s, tipičnim za energetski vod, do 10 simbola može interferirati sa prijemnim signalom. Ako je, s druge strane, simbol koji se demoduliše u prijemniku mnogo duži nego putevi kašnjenja, dolazi do korektnog prijema signala. OFDM upravo koristi ovaj pristup u borbi sa višestrukom propagacijom.

Ekvivalentni 10 Mbit/s OFDM simbol sa 100 pod-nosioca je trajanja 10 (s, što uz korišćenje cikličnog prefiksa, koji je ustvari kopija poslednjih nekoliko mikrosekundi samog signala, može prevazići problem kašnjenja signala koje je čak i veće od prosečnog. Ciklični prefiks se dodaje ispred N odbiraka informacionog dela OFDM simbola, čime se apsorbuje interferencija, a sistem čini otporniji na dejstvo višestruke propagacije u kanalu. U prijemniku se obavlja obrnuti proces u odnosu na predajnu stranu sistema. Najpre se obavlja uklanjanje prefiksa, a zatim se uz pomoć DFT vrši i demodulacija svakog podnosioca. Posle ekvalizacije obavlja se paralelno serijska konverzija, a zatim se nad pojedinačnim simbolima vrši demapiranje u skladu sa izabranim tipom modulacije.

Druga prednost OFDM modulacije je mogućnost tonske alokacije (uključivanja i isključivanja pod-nosioca), tako da se podaci prenose samo u delu spektra prenosne funkcije koji može održati BER na nivou koji zahteva određena aplikacija. Slika 11 ilustruje kako se realizuje tonska alokacija za PLC link. Tokom uspostavljanja linka šalju se i prenose svi pod-nosici, kao u fazi usklađivanja (pre-adaptation), tako da predajnik i prijemnik mogu usaglasiti obrazac tonske alokacije za konkretni link. Podaci se ne modulišu na pod-nosice za tonove koji su ispod SNR nivoa. Rezultirajuća tonska mapa kojom se, u stvari, prenose signali predstavljena je u prikazu prilagođenog frekventnog domena.

Slika 11. Tonska alokacija

U  gornjem slučaju, izvršena je tonska alokacija kako bi se uskladio prenosni spektar sa amplitudom prenosne funkcije. Ovaj princip je jednako koristan za izbegavanje kontinualnih talasnih smetnji u korišćenom delu spektra. Približno realan primer ove vrste interferencije je ubacivanje amaterskih radio signala na energetski vod. Ove uskopojasne smetnje mogu imati značajno veću amplitudu nego OFDM informacioni signal. Pod-nosioc koji je preklopljen smetnjom se jednostavno isključuje, kako bi se poboljšao BER. Brzina prenosa podataka može biti optimalno prilagođena komunikacionom kanalu jer OFDM koristi analizator spektra.

Konačno, tonska alokacija predstavlja važnu regulatornu prednost. Frekvencije mogu biti maskirane, kako bi se zadovoljili sadašnji i budući međunarodni propisi za PLC sisteme.

6. ZAKLJUČAK

Energetski vodovi se, još od 1950-tih godina, koriste kao komunikacioni putevi za prenos TK saobraćaja, za interne potrebe elektroprivrednih kompanija (daljinsko očitanje brojila, upravljanje potrošnjom i tarifama). S obzirom na skromne zahteve ovakve primene u pogledu frekventnog opsega, nivoa signala i sl, korišćenje energetskih vodova u ove svrhe je standardizovano i regulisano. U poslednjih 15-tak godina razmatra se upotreba energetskih vodova za širokopojasnu komunikaciju. Dosadašnja istraživanja pokazuju da, iako se energetski vod smatra nedovoljno dobrim medijem za komunikaciju, zbog slabljenja i smetnji, najnovije tehnologije otklanjaju mnoge nedostatke, pretvarajući energetski vod u pouzdan medijum za komunikaciju.

Nakon restruktuiranja EE sektora u BiH, EP kompanije će usmeravati  svoje poslovanje i prema telekomunikacionom tržištu. U tom smislu, radi se na istraživanjima za korišćenje PLC tehnologije u pristupnoj ravni

## LITERATURA

[1] O. Bilal, E. Liu, Y. Gao and T. O. Korhonen, "Design of Broadband Coupling Circuits for Power-Line Communication", (http://www.isplc2004.unizar.es)

[2] M. Rikaz, N. R. Landerz, T. Shantharahavan, S. Jeyagopikrishna, "Design of Domestic Power Line Carrier Communication", (http://www.elect.mrt.ac.lk)

[3] P. Langfeld, Manfred Zimmermann, K. Dostert,  "Power Line Communication System Design Strategies of Local Loop Access", Proceedings of the Workshop “Kommunikationstechnik”, Ulm, 1999., Tech, Report I TUU-TR-1999/2, pp. 21-26)

[4] A. Purroy, A. Sanz, J.I. Garcia Nikolas, I. Urriza,  "Research Areas for Efficient Power Line Communication Modems", (http://www.isplc2004.unizar.es)

[5] "Intellon High Speed Power Line Communications", (http://www.hoti.org)

[6] I. Vujičić, N. Gospić, "Pružanje širokopojasnih servisa preko energetskih vodova", Zbornik radova – TELFOR2004, rad 1.10., Beograd, novembar 2004.

[7] M. Babić, "Primena savremenih tehnika prenosa u PLC sistemima", Zbornik radova – 12. simpozijum Upravljanje i telekomunikacije u EE sistemu, str. 75-82, Bečići, 2004.