ANALOGNA REALIZACIJA FRAKCIONIH

INTEGRATORA (DIFERNCIJATORA)

Tomislav B. Šekara, Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Sadržaj - U radu je data modifikovana analogna ljestvičasta R-C struktura za realizaciju frakcionog integratora/diferencijatora (I/D). Ovakva R-C struktura ima relativno širok opseg frekvencija do četiri dekade. Izvršena je analiza ovakve ljestvičaste strukture kroz odgovarajuće primjere, gdje je pokazana njena fleksibilnost u realizaciji frakcionog I/D. Neke od praktičnih primjena ovako realizovanog frakcionog I/D su u filtraciji signala kao i u formiranju frakcionih zakona upravljanja u regulaciji  sistema.

Abstract – The paper presents a new modified analog cascade R-C structure for realization of fractional order integrator/differntiator (I/D). Such R-C structure has relatively wide fraquency band up to fourth decade. The analysis of such cascade structure has been performed throught examples, where its flexibility in fractional order I/D realization has been shown. Some application areas of the realized fractional order I/D includes signal filtering and realization of fractional control laws for automatic control systems.

Ključne reči – Analogna realizacija, frakcioni integrator, frakcioni diferencijator

Key words – Analog realization, fractional order integrator, fractional order differentiator

1.	UVOD

U radu je data modifikovana analogna struktura za realizaciju frakcionih integratora/diferencijatora (I/D) reda . Ovakva struktura u odnosu na druge strukture ima veći propusni opseg u kome amplitudska i frekvencijska karakteristika skoro vjerno prate idealne AF karakteristike.

Propusni opseg je određen brojem osnovnih ćelija u ljestvičatoj R-C strukturi. Za ovakvu modifikovanu R-C strukturu analitički su određene funkcija prenosa, funkcija ulaza (ulazna impedansa), funkciju izlaza (izlazna impedansa), transkonduktansa ili transimpedansua. Korišćenjem komponenti linearne elektronike sa ovakvim strukturama moguća je relaizacija frakcionih I/D proizvoljnog reda.

Pregled frakcionog računa je dat u literaturi [1,2] i nećemo ga detaljno analizirati. Prve ideje frakcionog računa su se javile kod  L'Hospitala (1695), Leibniza (1697)  Eulera (1730), Lagrangea (1772), Fouriera (1820), Abela (1823), Liouvillea (1832), koje su nastavljene sa daljim istraživanjima u radovima Riemanna (1847), kao i u radovima drugih poznatih matematičara. Teorija frakcionog računa predstavlja veliku oblast matematike i pronalazi svoju primjenu u mnogim naučnim disciplinama.

Neke od primjena frakcionih I/D su u filtraciji signala [3,4], realizacija frakcionih regulatora u sistemima automatskog upravljanja [5,6], itd.

Rad je podijeljen u pet poglavlja u koje spadaju uvod, zaključkom i literaturom. U drugom poglavlju je prikazana analogna realizacija frakcionog I/D reda r=1/2 pomoću R-C elemenata

U trećem poglavlju je data analogna realizacija frakcionog I/D reda r=1/4 ili r=3/4  pomoću R-C elemenata. Takođe je pokazan uopšteni pristup za formiranje adekvatne strukture za realizaciju frakcionih I/D bilo kog reda .

2.	ANALOGNA REALIZACIJA FRAKCIONOG I/D

REDA r=1/2 POMOĆU R-C ELEMENATA

Osnovna ideja koja se može iskoristiti za analognu realizaciju frakcionih I/D bilo kog reda je pomoću električnih elemenata: otpornika, kondenzatora i induktiviteta koji mogu da se povezuju na različite načine u električnim odnosno elektronskim kolima [1],[7-10]. Da bi odredili u opštem slučaju funkciju prenosa, funkciju ulaza (ulaznu impedansu), funkciju izlaza (izlaznu impedansu), transkonduktansu ili transimpedansu nekog sistema, koji je predstavljen kaskadnom vezom pasivnih četveropola u cilju adekvatne analogne realizacije frakcionih I/D koristićemo -parametre četveroplola [11,12].

Kako je poznato iz teorije električnih kola, važi sljedeća osobina - parametara za kaskadnu vezu  četveropola

, 					(1)

i pretpostavljajući da su sve ćelije opisane sa istim parametrima , relacija 1 postaje

, , 		(2)

Prethodnu matricu možemo stepenovati na sljedeći način [13]. Formirajmo prvo fundamentalnu matricu  i iskoristimo sljedeću osobinu

(3)

na osnovu koje dobijamo

(4)

gdje su:

a)	za  i

(5)

(6)

(7)

(8)

b)	za  i

(9)

(10)

(11)

(12)

c)	za  i

, ,			 i 		(13)

Poslednje relacije se očigledno svode na  za  i  za , jer je  za  ili .

d)	Ako je  i  što je najčešći slučaj, tada relacije za -parametre se svode na slučaj a) ili b) koji su potpuno ekvivalentni jer je diskriminanta  kompleksan broj i u tom slučaju drugi uslov na diskriminantu  gubi svaki smisao.

Napomena: U prethodnim relacijama  ili  se odnose samo na kompleksan broj sa imaginarnom jedinicom, jer ostale kompleksne veličine imaju drugu imaginarnu jedinicu, ili globalno posmatrano kao realne veličine u odnosu na kompleksnu jedinicu.

Tako na primjer, u skladu prethodne teorije, ulazna impedansa neke kaskadne strukture sastavljene od istih  ćelija koja je zatvorena na izlazu impedansom  je

(14)

Efikasna realizacija frakcionog integratora  (diferencijatora ) se ostvaruje korišćenjem ljestvičaste strukture, prikazane na slici 1.

a)									          b)

Slika 1. Analogna realizacija frakcionog I/D reda  pomoću  ljestvičaste R-C strukture

Ako  se egzaktno sračuna ulazna impedansa  za ćelija ljestvičaste strukture, sa slike 1, uz korišćenje -parametara kaskadne veze četveropola osnovne ćelije, dobija se relacija

(15)

gdje su:  i .

Ako se pretpostavi da je broj ćelija  u cilju jednostavnijeg izračunavanja ulazne impedanse , dobija se da je , jer je ,  što praktično odgovara za broj elementarnih ćelija .  Neka je  i . Posmatrano u vremenskom domenu,  odnosno .  mora biti konačna vrijednost i od nje može da zavisi kvalitet realizacije frakcionog I/D Analizom uticaja  kroz niz simulacija u MATLAB-u moglo se primijetiti da impedansa  treba da odgovara osnovnoj ćeliji ljestvičaste strukture, sa slike 1, gdje su  i , . Uticaj parametra  u relaciji 15, može se uočiti na normiranim ( i ) Bodeovim karakteristikama, datim na slici 2, da parametar  isključivo utiče na donju graničnu frekvenciju, a ako je  može da se utiče na gornju graničnu frekvenciju.

Slika 2. Normirane Bodeove karakteristike  ( i ) ljestvičaste strukture za  u zavisnosti od parametra

Slika 3. Normirane Bodeove karakteristike ( i ) ljestvičaste strukture  za  u zavisnosti od broja  osnovnih ćelija

Analizirajući prethodne dijagrame sa slike 2, može se zaključiti da je realizacija frakcionog integratora  sa ovakvom strukturom adekvatna sa brojem osnovnih ćelija , jer je radni opseg frekvencija dovoljno veliki sa očekivanim slabljenjem amplitude od  i sa ustaljenom faznom karakteristikom od . Na slici 3 je analiziran uticaj broja  osnovnih ćelija na realizaciju frakcionog itegratora, korišćenjem strukture sa slike 1.

3. 	ANALOGNA REALIZACIJA FRAKCIONOG I/D REDA r=1/4 ili r=3/4  POMOĆU R-C ELEMENATA

Da bi izveli ovakvu realizaciju frakcionog I/D koristićemo se istom R-C strukturom sa slike 1, koja će nam poslužiti kao bazna struktura [14,15,16]. Bez umanjenja opštosti a u cilju preglednosti same realizacije posmatrajmo baznu strukturu za  (). To znači da se nova R-C struktura sastoji od  elemenata, tako da je ulazna impedansa ovakve strukture

, , (16)

gdje su: , ,   i

Poslije elementarnih matematičkih operacija prethodna relacija (2.62) dobija nešto jednostavni oblik

(16)

Ako se pretpostavi da je broj ćelija , u cilju jednostavnijeg izračunavanja ulazne impedanse , dobija se da je , jer je  i , što praktično odgovara broju ćelija  i .

Ako je:

a)	 i , što odgovara

b)	 i , što odgovara .

Na ovaj ili sličan način moguće je ostvariti bilo koju realizaciju frakcionog integratora ,  i  između odgovarajućih veličina.

Analizirajući prethodne dijagrame, može se zaključiti da je realizacija frakcionog integratora  sa ovakvom strukturom () adekvatna sa brojem ćelija u strukturama  i , jer je radni opseg frekvencija dovoljno veliki sa očekivanim slabljenjem amplitude od  i sa ustaljenom faznom karakteristikom od .

Slika 6. Normirane Bodeove karakteristike  ljestvičaste strukture za  u  slučaj kada je  ( i ) u zavisnosti od broja  osnovnih ćelija

Slika 7.  Analogni frakcioni integrator reda

realizovan pomoću OP i frakcionih R-C struktura

Napomenimo da analogna realizacija frakcionog diferencijatora  ( i ) je ekvivalentna analognoj realizaciji frakcionog integratora i nije posebno analizirana.

4.	ZAKLJUČAK

Analogna realizacija frakcionih integratora /diferencijatora (I/D) proizvoljnog reda je ostvarena izborom adekvatne ljestvičaste strukture realizovane pomoću R-C elemenata. Pokazana je realizacija modifikovane ljestvičaste strukture kao i same strukture za ogovarajući red frakcionog I/D. Koristeći se komponentama linearne elektronike data je mogućnost realizacije frakcionih I/D proizvoljnog reda za  relativno širok opseg frekvencija do četiri dekade.

REFERENCE

[1]		S. G. Samko, A. A. Kilbas, and O. I. Marichev, Fractional integrals and derivatives: theory and applications. Gordon & Breach, 1993. original in Russian by Nauka i Tekhnika, Minsk 1987.

[2]		K. B. Oldham and J. Spanier, The Fractional Calculus. New York and London, 1974.

[3]	A.R. Đorđević, A.G. Zajić, A.S. Steković, M.M. Nikolić, Z.A. Marićević, Schemmann,M.F.C. "On a Class of Low-Reflection Transmission-Line Quasi-Gaussian Low-Pass Filters and Their Lumped-Element Approximations", IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, vol. MTT-51, no. 8, July 2003, pp. 1871-1877.

[4]	M.V. Gmitrović i Biljana Stošić, "Modifikovani eksplicitni izrazi za dvostrano opterećene filtere propusnike niskih frekvencija sa invertorima", Sveska 2, str. 265-268, XLVIII ETRAN, Čačak, juni 2004.

[5]		Igor Podlubny, Fractional-Order Sistems and -controllers, IEEE ,Vol.  44, 1999.

[6]		T. B. Šekara,  M. S. Stanković,  Analiza frakcionih sistema sa stanovišta upravljanja,  XLIV Konf. ETRAN, Sveska 1, (2000), Sokobanja, Jugoslavija, pp. 346-449.

[7]		S. Manabe, "The non-integer integral and its Aplications to Control Systems", ETJ of Japan Vol. 6, N0. ¾, p. 83 (1961) J. Inst. Elect. Engrs Japan Vol. 80, N0. 5, p. 589 (1960)

[8]		Gary W. Bohannan, "Analog Realiyation of a Fractional Control Element-Revisited", Wavelength Electronics, Montana, 2002.

[9]		J.Č. Mikulović i T.B. Šekara, "Određivanje redukovanih funkcija prenosa duž namotaja transformatora", Konf. VIII, IT’03, Žabljak, mart 2003.

[10]	Mirko Milić, Električno modelovanje fizičkih procesa, Bit inženjering, Beograd 2004.

[11]	Slobodan Milojković, Teorija električnih kola, Svjetlost Sarajevo 1991.

[12]	Branimir Reljin, Teorija električnih kola II, Nauka, Beograd, 1994.

[13]	T. B. Šekara,  M. S. Stanković, Fractional transform with potential practical applications in signal analysis and processing, Volume 5, pp 123-138. Journal of Automatic control, Beograd 1995.

[14]	T. B. Šekara,  M. S. Stanković,  Analogna simulacija frakcionih sistema primjenom -transformacije, XL Konf. ETRAN, Sveska 1, (1996), Budva, Jugoslavija, pp. 465-468. .

[15]	T. B. Šekara,  M. S. Stanković,  Analiza linearnih frakcionih sistema,  XL Konf. ETRAN, Sveska 1, (1997), Vrnjačka Banja, Jugoslavija, pp. 465-468.

[16]	T. B. Šekara, "indirektna primjena transformacionih polinoma za diskretizaciju frakcionih integratora (diferencijatora)",  XLIX Konf. ETRAN, Sveska 1, Budva, 2005.

ANALOG REALIZATION OF FRACTIONAL ORDER

INTEGRATOR (DIFFERENTIATOR)

Tomislav B. Šekara