ALGORITAM IMPLEMENTACIJE ZAHTEVA BEZBEDNOSTI

U PROCESU KONSTRUISANJA MAŠINA ALATKI

ALGORITHM OF SAFETY REQUIREMENTS IMPLEMENTATION

IN MACHINE TOOLS DESIGNING PROCESS

Dušan Gavanski, Zvonimir Bukta, Viša tehnička škola, Novi Sad

Sadržaj – S aspekta bezbednosti i zdravlja radnika pri posluživanju mašina alatki značajno je sprovođenje zahteva bezbednosti. Sprovođenje zahteva bezbednosti treba da bude preventivnog karaktera, što se postiže još u ranim fazama razvoja proizvoda – u procesu konstruisanja. Cilj rada je podizanje nivoa bezbednosti i zdravlja radnika formiranjem algoritma faza procesa konstruisanja sa implementacijom međunarodnih standarda iz oblasti bezbednosti mašina i procene nivoa profesionalnog rizika.

Abstract – From the aspect of safety and health of workers operating machine tools it is very important to fulfill the requirements of safety. The fulfillment of safety requirements should be preventive in its character, which is achieved in the early stages of product development – in the designing process. The aim of this paper is to raise the level of safety and health of workers by creating the algorithm of stages in the designing process with the implementation of international standards in uhe field of safety regarding machines, and assessment of professional hazard level.

1. UVOD

Svaka mašina alatka predstavlja značajan izvor opasnosti, koji može prouzrokovati povređivanje radnika u svim fazama rada mašine, počevši od faze transporta i puštanja mašine u pogon (montiranje, instaliranje i podešavanje) preko faze upotrebe (podešavanje, programiranje ili reprogramiranje, rad na mašini, čišćenje, pronalaženje uzroka otkaza mašina i održavanje) pa sve do faze njenog isključenja iz pogona i njenog premeštanja (demontiranje i transport). U toku celokupnog životnog veka mašine alatke najveći broj povređivanja radnika dešava se u fazi neposrednog posluživanja same mašine. Povrede mogu biti različitog obima, intenziteta i sa odgovarajućim posledicama. Veliki broj povreda pri posluživanju mašina alatki uslovljava da, u okviru programa, Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN – Evropski komitet za normiranje i CENELEC – Evropski komitet za elektrotehničku standardizaciju) zemalja EEZ i EFTA, prvo mesto zauzme preduzimanje preventivnih mera pri konstruisanju u cilju dobijanja bezbedne mašina alatke.

Optimalni uslovi rada i radne sredine mogu se postići povećanjem nivoa bezbednosti mašine alatke. Bezbednost mašine alatke se definiše, kao karakteristika mašine da ostvaruje svoje funkcije u toku prenosa, postavljanja, podešavanja, održavanja i razmeštaja bez povreda i štetnosti po zdravlje.

U cilju minimiziranja broja povreda uvode se:

- precizno definisane i ozakonjene Direktive – obavezujuća dokumenta za preduzimanje odgovarajućih mera bezbednosti pri posluživanju mašina alatki i

- serija standarda, koji precizno definišu način analize problema bezbednosti i rizika u fazama konstruisanja mašina alatki.

Evropski standard, norme imaju zajednički prefiks EN u zemljama evropske zajednice i donose se po postupku, kojim se obezbeđuje da su zadovoljeni osnovni zahtevi iz Direktiva.

Kod nas je pojedine evropske standarde usvojila Komisija za izradu standarda iz oblasti bezbednosti mašina KS M 199 i predstavljaju prevod na srpski jezik. Svi usvojeni evropski standardi nose oznaku JUS EN.

2. MATRICA ZAHTEVA BEZBEDNOSTI

U literaturi o teoriji konstruisanja moguće je naći niz različitih autorskih prilaza (1( i (2(, sa pregledom redosleda aktivnosti pri konstruisanju, danas priznatih i korišćenih u praksi, kao i u razvoju metodološkog konstruisanja.

Savremene tendencije razvoja društva obuhvataju kontinuirano podizanje kvaliteta u svim oblastima, pa tako i u razvoju mašina alatki. Povećanje nivoa kvaliteta konstruisanja ostvaruje se između ostalog i uključivanjem zahteva bezbednosti u procesu konstruisanja. Osnovni zadatak je dobijanje "bezbedno ispravne konstrukcije" kao značajnog pokazatelja kvaliteta konstruisanja.

Konstruisanje je proces iznalaženja optimalnog rešenja između postavljenih ciljeva, prisutnih uslova okoline i ograničenja. [3]

Optimizacija jednog konstruktivnog rešenja se ostvаruje kroz četiri osnovne faze [4]:

- faza planiranja,

- faza koncepcije (ideje),

- faza projektovanja i

- faza razrade konstrukcije.

Standardi iz oblasti bezbednosti mašina i procene rizika podeljeni su u tri grupe prema hijerarhiji:

  - standardi tipa A (osnovni standardi za bezbednost) daju osnovne pojmove, principe za projektovanje i opšte aspekte tako da se mogu primenjivati na sve mašine,

  - standardi tipa B (grupni standardi za bezbеdnost) odnose se na jedan aspekt bezbednosti i jedan tip bezbednosnih uređaja, koji se mogu koristiti za širok raspon mašina i

  - standardi tipa C (standardi za bezbednost mašina) daju detaljne bezbednosne zahteve za pojedine mašine ili grupe mašina.

Matrica zahteva bezbednosti (tabela 1) obuhvata i povezuje faze procesa konstruisanja sa dva zahteva bezbednosti i to je:

- primena harmonizovanih standarda iz oblasti bezbednosti mašina

Najznačajniji harmonizovani standardi tipa A za bezbednost mašina su EN 292-1 (JUS EN 292-1: 1997) koji reguliše osnovne pojmove i opšte principe za konstruisanje, deo 1: Osnovna terminologija i metodologija i EN 292-2 (JUS EN 292-2: 1997) koji reguliše osnovne pojmove i opšte principe za konstruisanje, deo 2: Tehnički principi i sertifikacije. Cilj standarda JUS EN 292 je da obezbedi proizvođačima (konstruktorima) i korisnicima mašina praktičnu primenu Direktive 98/37/EC kao strategiju neophodnu za obezbeđenje usaglašenosti sa evropskim zakonodavstvom. Konkretizacija sprovođenja osnovnih standarda JUS EN 292 ostvaruje se preko sledećih standarda tipa B:

  - JUS EN 294: Bezbednost mašina – Bezbednosna rastojanja koja sprečavaju dohvat područja opasnosti gornjim ekstremitetima;

  - JUS EN 349: Bezbednost mašina – Minimalna rastojanja za sprečavanje gnječenje delova tela;

  - JUS EN 418: Bezbednost mašina – Uređaji za zaustavljanje u slučaju opasnosti, funkcionalni aspekt – Načela konstruisanja;

  - JUS EN 563: Bezbednost mašina – Temperatura dodirljivih površina – Ergonomski podaci za određivanje graničnih vrednosti temperature vrućih površina;

  - JUS EN 626-1: Bezbednost mašina – Smanjenje riziкa po zdravlje usled opasnih materija koje emituje mašina – Deo 1: Načela i specifikacije za proizvođače mašina;

  - JUS EN 626-2: Bezbednost mašina – Smanjenje rizika po zdravlje usled opasnih materija koje emituje mašina – Deo 2: Metodologija za utvrđivanje postupaka verifikacije;

  - JUS EN 547-1: Bezbednost mašina – Mere ljudskog tela – Deo 1: Osnove za utvrđivanje mera otvora za ulaz čoveka celim telom u mašinu;

  - JUS EN 547-2: Bezbednost mašina – Mere ljudskog tela – Deo 2: Osnove za određivanje mera prilaznih otvora;

  - JUS EN 547-3: Bezbednost mašina – Mere ljudskog tela – Deo 3: Antropometrijski podaci;

  - JUS EN 811: Bezbednost mašina – Bezbednosna rastojanja kojima se sprečava dohvat područja donjim ekstremitetima.

T.1.  Matrica zahteva bezbednosti

| ZAHTEVI BEZBEDNOSTI PROCES KONSTRUISANJA | Primena standarda za ocenu rizika (JUS EN 1050:2005) | Primena standarda iz oblasti bezbednosi mašina (serije JUS EN) |
| --- | --- | --- |
| 1 | FAZA PLANIRANJA |  |
|  | 1.1 Definisanje zadataka |  |  |
|  | 1.2 Definisanje osnovne ili osnovnih funkcija |  | 292 |
|  | 1.3 Definisanje pomoćnih funkcija |  | 292 |
|  | 1.4 Definisanje elementarnih funkcija |  | 292 |
| 2 | FAZA KONCEPCIJE (IDEJE) |  |
|  | 2.1 Analiza principskih rešenja funkcija |  | 626-1 |
|  | 2.2 Definisanje funkcionalnih struktura |  |  |
|  | 2.3 Idejna razrada mogućih principskih rešenja |  |  |
|  | 2.4 Izabrana pogodna idejna rešenja |  | 626-1 |
|  | 2.5 Vrednovanje izabranih pogodnih idejnih rešenja (tehno-ekonomska analiza) | 1050 | 626-2 |
| 3 | FAZA PROJEKTOVANJA |  |
|  | 3.1 Izbor optimalnog rešenja i određivanje početnih uslova i ograničenja |  |  |
|  | 3.2 Izbor nosioca funkcija (osnovnih, pomoćnih i elementarnih) |  | 418 |
|  | 3.3 Konstruktivno oblikovanje nosioca funkcija |  |  |
|  | 3.4 Izbor pogodne prostorne strukture proizvoda |  | 294 349 811 |
|  | 3.5 Detaljna razrada i oblikovanje konstrukcije usaglašavajući uzajamnu zavisnost funkcija |  | 547 |
|  | 3.6 Tehničko-ekonomska analiza izabranog rešenja | 1050 |  |
| 4 | FAZA RAZRADE KONSTRUKCIJE |  |
|  | 4.1 Završno uobličavanje konstrukcije |  | 563 |
|  | 4.2 Razrade konstruktivne dokumentacije |  |  |
|  | 4.3 Kontrola izrade dokumentacije |  |  |
|  | 4.4 Kontrola celokupne dokumenatcije | 1050 |  |
|  | 4.5 Izrada prototipa |  | 292 |
|  | 4.6 Puštanje u proizvodnju | 1050 |  |

- primena harmonizovanog standarda za ocenu rizika

Najznačajniji harmonizovani standard tipa A za procenu rizika je EN 1050 (JUS EN 1050: 2005) koji definiše metod procene rizika. Standard JUS EN 1050 ne treba posmatrati kao teret, već kao proces koji pomaže da se dobiju značajne informacije i ovlasti korisnik ili konstruktor da donese logične odluke o načinu na koji se postiže bezbednost

3.  ALGORITAM IMPLEMENTACIJE

ZAHTEVA BEZBEDNOSTI

Ovo istraživanje usmereno je na formiranje algoritma implementacije zahteva bezbednosti još u ranim fazama procesа konstruisanja, a sve u cilju eliminisanja opasnosti i sniženjа rizika, čime bi se ostvаrilo željeno povećanje nivoa bezbednosti mašina alatke.

Opasnost se definiše kao izvor mogućih povreda i štetnosti po zdravlje, ali naučnu i stručnu javnost koja učestvuje u razvoju funkcije bezbednosti i zdravlja na radu u suštini interesuje pojam rizika, koji po definiciji predstavlja: verovatnoću da opasnost može prouzrokovati povredu, oboljenje ili oštećenje zdravlja radnika [5].

Ocena rizika je zakonski zahtev u Evropskoj uniji i predstavlja sveobuhvatnu ocenu verovatnoće i stepena potencijalnih povreda i štetnosti po zdravlje, sa ciljem preduzimanja odgovarajućih zahteva bezbednosti. Sam proces ocene rizika sastoji se od niza logičkih koraka što je predstavljeno algoritmom implementacijе zahteva bezbednosti u proces konstruisanja (sl. 1).

Profesionalni rizik vezan je za tehnološki proces proizvodnje i definiše se kao kompleksna veličina, kojom se opisuje verovatnoća nastanka štetnih događaja i očekivana veličina posledica tih događaja u okviru jednog zaokruženog sistema radne sredine tokom celokupnog životnog ciklusa mašine alatke

U savremenom društvenom sistemu paralelno egzistiraju dve grupe informacija i to:

- informacije o mogućim negativnim posledicama novih i/ili zastarelih tehnologija, kao i o riziku koji one donose i

- informacije da se pomoću tehnologija može upravljati rizikom.

U radu kao jedna od mogućih tehnologija upravljanja rizikom koristi se algoritam implementacije dva navedena zahteva bezbednosti.

Neophodno je da svaki konstruktor bude svestan da pri procesu konstruisanja nije dovoljno samo ostvariti funkcionalnost mašine, već se moraju zadovoljiti zahtevi bezbednosti

Konstruktor pri iznalaženju optimalnog rešenja postavljenog zadatka treba da koristi algoritam implementacije definisanih zahteva bezbednosti u svim fazama procesa konstruisanja.

ZAKLJUČAK

Algoritam implementacije dva osnovna zahteva bezbednosti:

- harmonizovani standardi iz oblasti bezbednosti mašina i

- harmonizovani standard za procenu rizika,

u ranim fazama procesa konstruisanja doprineće proizvodnji kvalitetnijih i bezbednijih mašina alatki.

Uvođenjem direktiva i standrda u celokupni proces proizvodnje ispoštovaće se zakonski preduslov za sertifikaciju mašina alatki, što znači i dobijanje CE oznake. Ispoštovani zahtevi Direktive 98/37/EC, standarda iz oblasti bezbednosti JUS EN 292 i standarda o proceni rizika JUS EN 1050 omogućiće dobijanje CE oznake za mašine alatke i nesmetani izvoz na Evropsko tržište, jer se time ostvaruje povećanje nivoa bezbednosti i zdravlja na radu.

Poštujući zahteve direktiva i standarda proširiće se tržište za izvoz u zemlje Evropske unije, pa i šire, čime se obezbeđuje i konkurentnost proizvodnje mašina alatki.

Procena profesionalnog rizika prema standardu JUS EN 1050 nije eksplicitno iskazana za pojedinačne grupe proizvoda. Potrebno je formirati matematički model za decidnu procenu profesionalnog rizika za konkretan proizvod.

LITERUTURA

- Pahl. G., Beitz. W.: Konstruktionslehre: Handbuch fur Studium und Praxis, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1976.

- Pahl. G., Beitz. W., Feldhusen J., Grote. K.H.: Konstruktionslehre: Grundlagen erfolghreicher Produktentwicklung – Metoden und Answendung, Springer, Berlin, 2004.

- Bukta, Z.: Razvoj integralne metode za ocenu stepena pogodnosti predmeta rada u montaži, magistarski rad, FTN Novi Sad, 1998.

- Gavanski, D., Bukta, Z.: Metodološki pristup sprovođenja bezbednosti na mašinama u procesu konstruisanja, II Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, "Ocena profesionalnog rizika – teorija i praksa", Zbornik radova, str. (40-43), Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš, maj, 2005.

- Kosić, S.: Ocena rizika i primena mera bezbednosti na mašinama – metodološki pristup, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, "Ocena profesionalnog rizika – teorija i praksa", Zbornik radova, str. (33-36), Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš, decembar, 2003.

- Standard JUS EN 292-1: Bezbednost mašina. Osnovni pojmovi, opšti principi konstruisanja - Deo 1: Osnovna terminologija i metodologija, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1997.

- Standard JUS EN 292-2: Bezbednost mašina. Osnovni pojmovi, opšti principi konstruisanja - Deo 2: Tehnički principi i specifikacije, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 1997.

- Standard JUS EN 1050: Bezbednost mašina. Principi ocene rizika, Savezni zavod za standardizaciju, Beograd, 2005.