NAPONSKI INVERTOR REALIZOVAN SA DVA PUŠ-PUL PRETVARAČA

U PARALELNOM RADU

VOLTAGE-SOURCE INVERTER REALIZED BY TWO PARALLELED

PUSH-PULL  CONVERTERS

Dejan Jokić, Milomir Šoja

ETF Istočno Sarajevo, K-INEL Istočno Sarajevo

# Sadržaj - U radu je opisana realizacija naponskog invertora sa dva puš-pul pretvarača u paralelnom radu napajanog sa baterije 12VDC. Izlazni napon invertora je u obliku modifikovanog sinusa, regulisan. Upravljačka elektronika sposobna je da realizuje modifikovani sinus za razne tipove izvršnih organa (puš-pul, most, dva puš-pula u paralelnoj vezi). Dati su eksperimentalni rezultati ispitivanja.

# Abstract: This paper presents voltage inverter realized by two parallel push-pull converters that have batery input voltage 12VDC.. Inverter output voltage is controlled with ″modified sine″ waveform. Control electronic can generate that waveform independently of employed converter type (push-pull, H bridge, two parallelled push-pull). Finally, experimental results have been demonstrated by means of tables and oscillograms.

1. UVOD

Invertori veće snage (reda nekoliko kVA), napajani sa akumulatora 12VDC, koriste se u sprezi sa alternativnim izvorima energije (solarne ćelije, vjetrenjače), na vozilima (kamioni, hladnjače), čamcima i brodovima i sl., a mogu se koristiti i u sistemima za besprekidno napajanje računara. Namjena  opisanog invertora opredjelila je njegove tehničke karakteristike, pa su osnovni zahtjevi pri realizaciji bili što veća efikasnost i pouzdanost, te niska cijena.

Ciljne tehničke karakteristike invertora bile su:

- ulazni istosmjeni napon: 12VDC, + 15, - 10%

- izlazni napon: 220 (230)Veff ± 2 %, 50Hz,

- snaga: reda kVA,

- galvanska izolacija ulaz/izlaz,

- mogućnost prebacivanja mreža/invertor,

- štedni režim rada,

- elektronsko ograničenje struje,

- zaštita baterije od dubokog pražnjenja,

- temperaturna zaštita.

Zbog složenosti realizacije (manja pouzdanost), potrebe rada na većoj frekvenciji (veći gubici, tj. manja efikasnost), i problematičnog filtriranja, u startu se odustalo od izlaznog napona invertora u obliku sinusa. Kao najadekvatniji, izabran je napon čiji je talasni oblik prikazan na slici 1.

Slika 1. Talasni oblik izlaznog napona invertora

Ovaj talasni oblik, koji se naziva “modifikovani sinus”, “kvazi-sinus” i “kvazi-četvrtka” ima sledeće dobre osobine, zbog kojih je i odabran:

- realizuje se minimalnom radnom frekvencijom (minimalni prekidački gubici),

- omogućava regulisanje efektivne vrijednosti izlaznog napona,

- osnovni parametri (amplituda, frekvencija i efektivna vrijednost) mogu biti isti kao kod sinusnog signala. (*)

(*)   , i za t=T/2 imamo

Na žalost , uslov t=T/2 nije moguće održati ako se ulazni istosmjerni napon mijenja.

Većina standardnih potrošača (otporničkog, induktivnog i pseudokapacitivnog karaktera) odlično podnosi izabrani talasni oblik. Problemi se javljaju jedino kod elektromotora koji koriste kondenzator za formiranje pomoćne faze i kod flourescentnih lampi sa prigušnicom za ograničenje struje [2].

Izvršni organ invertora, koji je najprimjereniji navedenim zahtjevima i tehničkim karakteristikama, je puš-pul pretvarač sa mrežnim transformatorom sa srednjom tačkom. Ovaj tip pretvarača ima svega dva poluprovodnička prekidača, od kojih je u datom trenutku uključen samo jedan, pa se mogu očekivati minimalni gubici, s obzirom da je radna frekvencija 50Hz.

Kada je potrebno napraviti invertor velike snage, malih dimenzija i velikog koeficijenta korisnog dejstva, sa ulaznim naponom 12VDC, najprimjerenije je rješenje sa dva puš-pul pretvarača vezana paralelno.

Prednosti korištenja ovakvog rješenja ogledaju se u tome što se upotrebom dva standarna pretvarača i dva standardna transformatora, sa jednom upravljačkom elektronikom, može dobiti dva puta veća snaga. Za realizaciju invertora sa dva puš-pul pretvarača u paralelnom radu, napon na sekundarima transformatora mora biti 110Veff, s obzirom da se izlazni signali na sekundarima transformatora sabiraju.

Puš-pul pretvarači u paralelnom radu koriste iste upravljačke signale kao i mostni pretvarač i imaju isti način ostvarivanja regulacije efektivne vrijednosti izlaznog napona, s tim da se upravljački signali na jednom puš – pulu zamijene.

2. UPRAVLJAČKA ELEKTRONIKA [3]

Upravljačka elektronika invertora trebala je da obezbjedi ranije navedene tehničke karakteristike. Njen glavni zadatak je formiranje izabranog talasnog oblika izlaznog napona i održavanje njegove efektivne vrijednosti u svim predviđenim režimima rada (u cjelokupnom dijapazonu promjene ulaznog istosmjernog napona i za promjenu opterećenja od 0 do maksimalnog).

Upravljačka elektronika je sposobna da izabrani talasni oblik izlaznog napona realizuje sa sljedećim pretvaračima: puš-pul, most i dva puš-pula u paralelnom radu. Od ostalih funkcija, više pažnje zaslužuje tzv. štedni režim rada.

2.1 Realizacija regulisanog “kvazi-sinusnog” izlaznog napona invertora sa dva puš-pula u paralelnom radu

Realizacija izabranog talasnog oblika (formiranje upravljačkih impulsa za poluprovodničke prekidače) zavisi od tipa izvršnog organa invertora. Ovdje je dat primjer realizacije upravljačkih impulsa za dva puš-pula pretvarača u paralelnom radu [1].

Šema invertora sa dva puš-pul pretvarača u paralelnom radu, kao i karakteristični talasni oblici napona, prikazani su na slici 2. Izlazni napon ima regularan talasni oblik samo ako je u svakom trenutku uključen po jedan tranzistor u oba puš-pul pretvarača.

Slika 2.

Regulacija efektivne vrijednosti izlaznog napona postiže se pomjeranjem upravljačkih impulsa jednog puš-pul pretvarača u odnosu na drugi (Vb u odnosu na Va, za t).

U ovom slučaju važi:

,

pa se maksimalni izlazni napon dobije za t=0, a minimalni za t=T/2.

Transformatori su namotani sa prenosnim odnosom n = 13 i na izlazima daju napon reda 110Veff. Serijskim vezivanjem sekundara transformatora na izlazu invertora se dobije 220Veff.

2.2 Štedni režim rada

Štedni režim rada je važna osobina ovog invertora. Radi se o sposobnosti upravljačke elektronike da, potpuno automatski, drži invertor u uključenom stanju samo ako je opterećenje veće od minimalnog (podesivo). Upravljačka elektronika prepoznaje kada je na izlazu invertora priključeno opterećenje i uključi invertor u trajanju od oko 5 sec. Ako je opterećenje veće od minimalnog invertor nastavlja normalno da radi, a ako je manje invertor se isključuje.

Na invertoru snage 4000VA minimalno opterećenje se obično podešava na oko 100VA.

Posebnim prekidačem ovaj režim rada se može isključiti i tada je invertor u stalnom radu, bez obzira na veličinu opterećenja.

3. FIZIČKA REALIZACIJA INVERTORA [2]

Posebna pažnja posvećena je izradi tranzistorskih izvršnih organa i energetskim transformatorima, kao i njihovom povezivanju sa ostatkom kruga. (Slika 3).

Slika 3. Fizička realizacija invertora

Tranzistorski izvršni organi su indentični i napravljeni na dva nezavisna hladnjaka. Na svakom hladnjaku predviđeno je mjesto za osam tranzistora (u kućištu TO220), vezanih po četiri paralelno. Izvršni organi invertora na kome su, u svrhu provjere ispravnosti predložene koncepcije, vršena ispitivanja, imali su četiri tranzistora, vezana po dva paralelno.

Upotrebljeni tranzistori su MOSFET, tip IRF540. Dvije jednostrane štampane pločice su postavljene dužinom izvršnog organa i na jednu su spojeni sorsevi, a na drugu, koja je podjeljena na dvije odvojene oblasti, drejnovi tranzistora. Na prvu pločicu priključuje se – kraj baterije, a na drugu primar transformatora. Srednja tačka oba transformatora priključena je na pozitivni kraj baterije (primari vezani paralelno).

4. REZULTATI ISPITIVANJA

Prije fizičke realizacije invertora sa dva puš-pul pretvarača u paralelnom radu urađena je simulacija njegovog rada u programskom paketu PSpice. Dobijeni izlazni napon, pri nominalnom naponu baterije, pokazao je ispravnost predloženog principa (slika 4.).

Slika 4. Izlazni napon invertora – simulacija

Za ispitivanja realizovanog uređaja korištena je sljedeća oprema:

- osciloskop: LeCroy 9410

- kartica za vezu PC-osciloskop: National Instruments GPIB – USB – HS

- LEM sonda: LA 50 – P

- napojna jedinica: UNIS RLU 01 – 30/10

-	Digital Multimeter: HP 3466A

Primjer realizacije opisanog principa formiranja izlaznog napona invertora sabiranjem sekundarnih napona transformatora dat je na slici 5. Naponi sekundara transformatora prikazani su različitim bojama, a njihov zbir, koji predstavlja izlazni napon invertora pri nominalnom naponu baterije, prikazan je na slici 6.

Slika 5. Talasni oblici napona na sekundarima transformatora

Slika 6. Izlazni napon invertora za Ubat = 12VDC

Sa slike 6. se može uočiti da je prenosni odnos transformatora tako izabran da se za nominalni napon baterije (Ubat = 12VDC) dobije izlazni napon sa polaznim zahtjevom odnosa signala i pauze (0.5).

Sljedeće slike, na kojima je prikazan izlazni napon invertora za razne vrijednosti baterijskog napona, pokazuju širinu dijapazona regulacije.

Slika 7. Izlazni napon invertora za Ubat = 10VDC

Slika 8. Izlazni napon invertora za Ubat = 14VDC

Na slikama 7. i 8. prikazan je izlazni napon invertora za napone baterije koji su manji, odnosno veći od predviđenog minimalnog i maksimalnog ulaznog napona. Efektivna vrijednost izlaznog napona ostala je u dozvoljenom opsegu.

Na sljedećoj slici dati su napon i struja potrošača, pri omskom opterećenju.

Slika 9. Izlazni napon i struja invertora

Statičke karakteristikea unvertora u praznom hodu i pri promjeni opterećenja date su u Tabeli 1. i 2.

Tabela 1.

| Uul [V] | 10.21 | 10.72 | 11.29 | 11.84 | 12.41 | 12.73 | 13.28 | 14.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uizl [V] | 229.7 | 228.7 | 227.9 | 227.1 | 226.5 | 226.1 | 226.5 | 228.5 |

Tabela 2.

| Popt [W] | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uizl [V] | 228.7 | 229.3 | 230.3 | 230.8 |

Iz datih tabela se vidi da se izlazni napon invertora nalazi u granicama zadate statičke tačnosti od 2%.

5. ZAKLJUČAK

Ispitivanja invertora sa dva puš - pul pretvarača u paralelnom radu dala su oscilograme koji su indentični oscilogramima za mostnu verziju invertora [1]. Potpuno ista upravljačka elektronika može se koristiti za upravljanje invertorima čiji su izvršni organi puš-pul, most ili dva puš-pul pretvarača u paralelnom radu. Razlika je jedino u načinu priključenja signala za upravljanje tranzistorima u izvršnim organima, zbog različitih principa formiranja izlaznog napona. Naime, kod mostnog pretvarača izlazni napon, na koji se priključuje transformator dobija se oduzimanjem napona srednjih tačaka grana mosta, a kod dvostrukog puš – pul pretvarača naponi na sekundarima transformatora se sabiraju.

Potrebno je na jedan puš-pul pretvarač dovesti signale za upravljanje tranzistorima jedne grane mosta, a na drugi puš-pul pretvarač komplementirane upravljačke signale druge grane mosta. Sekundari transformatora vežu se serijski, vodeći računa o saglasnim krajevima.

Prikazani rezultati ispitivanja, a naročito višegodišnja praksa, pokazuju da je odabrana koncepcija realizacije ovog invertora bila ispravna.

# LITERATURA

[1] D. Jokić, M. Šoja, S. Lubura, Naponski invertor veće snage,
 napajan sa 12(24)VDC, INFOTEH, 2006.

[2] Wolf-Gunter Gfrorer, Power Inverters 12V to 230 V, 
        2002.

[3]   K-INEL, Tehnička dokumentacija, 2002-2006.

[4] Advanced Solar Product Ag, Top Class Manual, 
        02/2003.

[5] STUDER INNOTEC, User Manual XP-Compact
        V1.0E

[6] STUDER INNOTEC, User Manual XP-Compact
        V2.0E

Jokić Dejan, Milomir Šoja ,Slobodan Lubura

University of Eastern Sarajevo

jokaba@bih.net.ba, slubura@gmail.com, milomirsoja@yahoo.com