OPTIMIZACIJA POTROŠNJE ČVOROVA U BEŽIČNIM SENZORSKIM MREŽAMA SA PRIMENOM U POLJOPRIVREDI

OPTIMUM USE OF THE NODE IN WIRELESS SENSOR NETWORKS WITH ITS APPLICATION IN AGROSENSE

Milica Arsenović, Katedra za telekomunikacije i obradu signala, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija

e-mail: milica08@gmail.com, telefon: 064/2544394

Sadržaj- Jedan od glavnih projektnih izazova u bežičnim senzorskim mrežama je očuvanje energetskih resursa i dug životni vek sistema. Ovaj rad se bavi rešavanjem problema minimizovanja potrošnje snage u svakom od senzorskih čvorova, uz istovemeno ispunjenje dva osnovna preduslova mreže a to su povezanost čvorova i pokrivenost teritorije. Nakon definicije osnovnih pojmova, u odeljku 2 prikazan je Markovljev model. Odeljak 3 daje neka od mogućih rešenja. Zaključna razmatranja i mogućnosti za dalja istraživanja data su u odeljku 4.

Ključne reči- Bežične senzorske mreže, čvor, Markovljevi lanci, povezanost, pokrivenost.

Abstract- One of the main project challengs in WSN is to protect sources of energy resources and the lifetime of system. This work addresses the problem of minimizing power consumption in each sensor node locally while ensuring two global properties: communication connectivity and sensing coverage. After the definition of the fundamental notion in the part 2 Markov model is show. The part 3 gives some posibile solutions. The final consideration and possibilites for further research are given in the part 4.

Keywords- Wireless Sensor Networks, node, Markov model, coverage, connectivity.

## 1. UVOD

Bežične senzorske mreže predstavljaju predmet brojnih istraživanja. Sačinjavaju ih sićušni senzorski uređaji, raspoređeni unutar regiona od interesa. Svaki od uređaja ima senzor(e), procesor i bežičnu komunikaciju, što mu omogućava da prikupi informacije o okolini, obradi ih i dostavi izveštaj do udaljene bazne stanice. Bazna stanica sakuplja i analizira primljene izveštaje i odlučuje da li se događaj od interesa dogodio u posmatranom prostoru. Budući da su čvorovi raspoređeni najčešće na otvorenom i slabo pristupačnom prostoru, očigledno je problem energetske efikasnosti od suštinskog značaja. Ne postoji pristupačno napajanje, ne mogu se priključiti na punjenje, baterije se ne mogu lako menjati a ponekad je čitava priča zakomplikovana kačenjem senzora na mobilnu jedinku (praćenje kretanja ugroženih životinjskih vrsta, na primer). Upravo iz tog razloga su razvijeni brojni modeli senzorskih mreža.

## 2. MARKOVLJEV MODEL:

Senzorski čvorovi čuvaju energiju tako što zaustavljaju svoja opažanja i aktivnosti, saglasno stohastičkom Markovljevom procesu. Svaki čvor može biti u jednom od tri stanja u  Markovljevom lancu. Ta tri stanja su isključeno O (od engl. Off), opaža/prima  S/R  (engl.sense/receive) i prenosi T (engl.transmit). Matrica prelaza zavisi od oblika i okruženja. Svako opažanje/primanje ili se dogodilo ili se nije dogodilo. Markovljevom dijagramu stanja u svakom od slučaja možemo pridružiti matricu prelaznih verovatnoća, M kada ima događaja i  kada nema događaja.

Nema  događaja:

Ima događaja:

Slika 2.1. Dijagram stanja opažanja za svaki čvor senzroske mreže

Napomenimo da, kada imamo događaj, čvor uvek prelazi u stanje prenosa. Ovaj zahtev možemo smatrati opuštanjem. Međutim, ako se istovremeno dogodi i opažanje i primanje, od čvora se zahteva da šalje primljene podatke i da prestane sa daljim primanjem novih.

U trenutku t, postoji verovatnoće da se čvor nađe u svakom od tri stanja. Označimo sa ,,, respektivno isključeno, opaža/prima, prenosi i te tri verovatnoće skupimo u vektor p(t)=[(t),(t),(t)].  Neka je  verovatnoća da se desio događaj. Tada, za verovatnoće stanja u trenutku t+1, možemo pisati:

P(t+1)=p(t)[ M + (1-)].              (1)

S obzirom da događaj može biti u oba stanja, bilo da opaža ili prima, verovatnoća da ćemo imati događaj zavisi od  verovatnoće da li odabrani sused prenosi. Sada možemo pretpostaviti da je sistem u stanju ekvilibrijuma, u kome je:

P(t+1)= p(t)= p

Takođe, okolinu aproksimiramo tako da se svi susedi nalaze u istom ekvilibrijumu i možemo ih tretirati nezavisnima.  možemo proceniti tako da što ćemo pretpostaviti da su verovatnoće stanja, u prvom redu  aproksimacija suseda, nezavisne. U tom slučaju, ako imamo K suseda, tada je =K(1-). Ako je poluprečnik (domet) prenosa , verovatnoća da će čvor biti u granicama transmisije našeg čvora je , gde K ima Binomnu raspodelu P[K]=B(K;n-1, ), gde je

B(K;N,p)=

Množenjem r sa P[K] i dodavanjem K dobijamo konačni izraza za r:

(2)

Primetimo da je r funkcija . S obzirom da su opažanje i primanje nezavisni događaji,

= [opaža/prima]=. ( je verovatnoća da se opaža događaj,a  verovatnoća da se događaj prima. povezujemo sa poluprečnikom opažnja i gustinom opažanja događaj,  je verovatnoća tačno jednog  susednog čvora koji prenosi.) Sada možem  iskoristiti u izrazu (1) za sigurno stanje mogućnosti za p, koje navodimo u sledećim linijama jednakosti

p= p,

p=q+ (n-1)(1-q)c(1-c),

1= p=                     (3)

gde je  i  je jedinični vektor.   će biti konstantno jer je nezavisno od , a to nam je poznato iz teorije konačnih Markovljevih lanaca i verovatnoće postojanja sigurnih stanja (ekvilibrijuma)[1]. Ako obrnemo redosled u jednakosti, situacija se neće menjati.

Teorema 2.1: Skup ne-linijski sigurnih stanja jednakosti za  datih u jednačini (3) ima najmanje jedno rešenje.

## 2.1. POVEZANOST I POKRIVENOST

Razmotrićemo osobine pokrivenosti i povezanosti sistema senzora.  Pretpostavićemo da je n senzora dobro aproksimirano ako su tačke nezavisne i imaju uniformnu raspodelu untar torusa, T=[0,1]([0,1] , gde su  susedne ivice prepoznatljive. Koristićemo torus kako bi izbegli nepotrebne komplikacije određenih ivica. Neka je  poluprečnik opažanja i neka je   polupreč prenosa.

2.1.1. POKRIVENOST

Pretpostavićemo da je sistem u stanju ekvilibrijuma, u  stabilnom stanju. Za početak, svaki čvor tretiramo nezavisnim, sa verovatnoćom stanja . Tačka  je pokrivena ako čvor u stanju raspoznavaja se nalazi unutar  od . U ovom slučaju, događaj koji se javi na poziciji   će se detektovati. Prema tome, verovatnoća da će čvor opažati i da će biti unutar  od  je . Verovatnoća da čvor neće opaziti događaj u  dato je sa , što je verovatnoća da  nije pokriveno.

Definisaćemo funkciju pokrivenosti kao:

(4)

Onda je . Neka je A prostor koji nije pokriven, onda je:

(5)

i takođe .

Sada ćemo videti da je očekivani prostor pokrivenosti dat sa: , uzimajući u obzir činjenicu , za . To nam pokazuje sledeća tvrdnja:

Tvrdnja 2.2: Neka je . Tada je očekivana pokrivenost data sa :

primetimo da je .

Dokle god, ω(n)→∞, pokrivenost teži 1. ω(n) možemo tretirati kao snagu potrebnu senzorskom čvoru. Da bi dobili koncentraciju rezultata pokrivenosti koristićemo metodu drugih momenata  i proračunati A.:

Teorema 2.3: Neka je   . Tada, za svako

gde je .

možemo tretirati kao očekivanu ukupnu snagu potrebnu senzorskom čvoru. Ovo nas ne bi trebalo iznenaditi jer ukupna snaga senzora teži beskonačnosti, granična vrednost teži 1, ali nije očekivana, ali ima veliku verovatnoću. Teorema 2.3 nam takođe daje donju graničnu vrednost, koja srazmerno teži jedinici.

Ako je = gde ω’(n)( (, tada takođe P[A=0](1, [2].

Što ω(n) brže raste, brže konvergira i kompletna granična vrednost. Međutim, ovo takođe znači da je snaga potrošnje u senzrskim čvorovima jako velika.

2.1.2. POVEZANOST

Predstavićemo dva moguća načina za povezivanje senzora u mrežu. Prvo je da razmotrimo topologiju povezanog grafa od koja je izvedena senzorska mreža. Drugo je strog uslov koji takođe treba razmotriti a to je pitanje unutar same mreže. Postojeći rezultati koriste prvu definiciju, koja je već tradicija i mi ćemo nastaviti sa većim delom, kako bilo ovde ćemo predstaviti neka već stečena znanja za adresiranje u drugom zahtevu za povezivanje. Cilj povezivanja može biti sumarizovan na sledeći način: pretpostavimo da se senzorski događaj prvo nalazi u nekoj poziciji , a mi želimo ovaj slučaj prebaciti u događaj . Mi želimo da uspešno prenesemo ovaj slučaj sa velikom verovatnoćom za bilo koje . Ovu situaciju možemo ilustrovati kao na slici 2:

Sl.2.2. Povezanost čvorova x i y

Put od  do  postoji ako se sledeći čvor nalazi u stanju prijema  (što je ekvivalentno našem stanju opažanja) kao lokacije  kao

(x može osećati)

,  za  i = 1. . . K,

od sada događaj se može prenositi od  do , i biće priman dok je  u stanju primanja

, (može prenositi u y).

Možemo reći da je put pre svega put u „K skokova“. Mreža ima put povezanosti ako za bilo koje , postoji put povezanosti od  do .  Napomenimo da, iako put postoji, nismo ništa napomenuli o mogućim sudarima. Drugim rečima, da bi se sudari izbegli, kada  prenosi do ,  mora biti u stanju opažanja i ni jedan drugi čvor u transmisionom dometu  ne sme pokušati prenos. To važi istovremeno za svaki link  u putu. Ako postoji takav put sa bez sudara za bilo koje , onda možemo reći da je senzorska mreža potpuno povezana. Ova napomna za povezanost implicira činenicu da je mreža dobro pokrivena u prostoru. Fokusiraćemo se na put povezivanja. Imamo red od  pokrivanja, senzorski čvorovi treba da pokriju područje uzevši u obzir . Kako bilo, da bi garantovano  mogao prenositi neophodno je da senzorski čvorovi dobro pokrivaju oblast i od . Prema tome to je dovoljno da prevremeni rezultati sekcije granične vrednosti  zamenimo sa . Dalje imamo:

Tvrdnja 2.4: Neka je A’ oblast u kojoj se ne može prenositi i neka je A oblast koja nije pokrivena. Tada za bilo koje   važi:

,

gde je .

Za rezultat granične vrednosti treba razmotriti napred navedene uslove P1 i P3 u putu povezanosti. Za zahtev P2 dovoljno je da disk graf  sa poluprečnikom  u centru senzorskog čvora bude povezan. Ti rezultati su izvedeni  u [3] za slučaj gde  čvorova je uniformno raspoređeno u  i svaki ima poluprečnik  - uz napomenu da u našem slučaju, od n uniformno raspoređenih čvorova, samo njih  stvarno opaža.

Teorema 2.5 ([3]): Verovatnoća da će slučajan disk graf biti povezan asimptotski teži 1 ako i samo ako , gde je .

Ovo takođe znači da u rešetkastom grafu sa nepouzdanim čvorovima, rezultati su veoma slični slučajnom postavljanju čvorova, [4], i u ovom slučaju, kao što je poznato, broj zahtevanih skokova (ili prečnik u grafu) je dato sa . Očekujemo rezultat koji će dobro zadržavati u našem slučaju. Za naš slučaj, intuitivno ćemo tražiti da se rezultatati od  zameni sa brojem sezorskih čvorova . U skladu sa ovim imamo sledeću teoremu,

Teorema 2.6: Neka je  i za bilo koje , neka je  i  je oblast u kojoj je put povezan. Ako je:

,

za bilo koje , .

Dok god možemo predvideti dovoljan uslov ispod kog put u grafu je povezan, možemo koristiti neka ograničenja iz ovih rezultata. Prvo je pretpostavka da su čvorovi nezavisni (mislimo  na polje teorije približnosti). Ovo nije u potpunosti tačno, jer verovatnoća da je čvor u stanju prenosa (transmit) zavisiće, recimo da li neki od suseda je u stanju prenosa u isto vreme ili korak ranije, i ukoliko se u tom trenutku neki susedni čvor izloži slaboj zavisnosti  mi ćemo ga morati ignorisati. Drugi limit je pravac koji postoji u putu, a da ne dođe do sudara.

Za adresiranje sudara, potrebno je pogledati prenosnu povezanost u samoj mreži, ograničenja da nemamo sudara u putu i zavisnosti među čvorova. Ovakva analiza je komplikovana i mi ćemo je predstaviti koristeći već stečena saznanja. Imamo zahtev da očekivani broj primalaca dat sa  jeste događaj u kome čvor treba da prenese poruku.

Za ovakav scenarijo, najjednostavnije je dati partikularne poruke koje će sasvim brzo poplaviti mrežu. Poruke će se širiti eksponencijalno (brzo). S obzirom da imamo  čvorova, možemo očekivati da u redu od  vremenskih koraka, svaki član mreže imaće primljenu poruku. Ako upotrebimo algoritam plavljenja, sudari u mreži bili bi nekontrolisani. Da bi ublažili problem, implementiraćemo siguran mehanizam prevencije viši od plavljenja. Približavanjem bi mogli ograničiti maksimalan broj skokova praveći pakete. Ovo može biti praktično implementirano dodavanjem svakog paketa preskakanju brojača i podešavanje na maksimalnu vrednost. Dve mogućnosti su: , očekivano vreme potrebno da se poplavi cela mreža, ili  kao očekivani prečnik mreže. [4]. Zahtevi za plavljenja su ograničenja koja su dopustljiva u Markovljevom modelu, koji ovde izvodimo.

Razmotrimo situaciju kada čvor se nalazi u stanju transmisije (prenosi) i neka je  bilo koji od n-1 čvorova. Neka je  verovatnoća da se uspešno prenese paket koji će dati ,  se nalazi unutar transmisionog dometa. Neka je  verovatnoća uspešno prenetih paketa od , onda je . Da bi imali uspešan prenos od  i da se nalazi u transmisionom dometu, treba da je prvi pokušaj uspešan ili ako prvi pokušaj nije uspešan, onda neki kasniji prvi pokušaj da je uspešan. S obzirom da imamo Markovljev proces i da su čvorovi nezavisni, verovatnoća da neki kasniji prvi pokušaj je uspešan (u transmisionom stanju) takođe je . Neka je   verovatnoća da je prvi pokušaj od σ u transmisionom dometu uspešan. Još nam je ostala verovatnoća prenosa , sada imamo   ili .

Pretpostavimo da  ima K suseda. Tada imamo uspešnost prvog pokušaja ako je  u stanju opažanja i ni jedan drugi sused od  ne prenosi, to se dešava sa verovatnoćom . Množenjem sa P(K), sumiranjem po K i koristeći činjenicu da K ima Binomnu raspodelu , dolazimo do  S obzirom da imamo n-1 paketa koje možemo preneti, očekivani broj uspešno preneth paketa dat je sa . Ovo iziskiva da očekivan broj uspešno prenetih je  i vodi sledećem ograničenju.

Tvrdnja 2.7: U poretku dostizanja plavljenja sledeći uslov mora biti zadovoljen,

(7)

3. OPTIMIZACIJA SNAGE POTROŠNJE

Potrošnja snage u svakom od stanja data sa . Preporučene vrednosti za ove parametre date su u literaturi [5]. Za naše rezultate, mi ćemo prihvatiti da potrošnja zavisi od . Očekivanje potrošnja snage preko čvorova u sigurnom stanju data je sa . Da bi garantovali put pokrivenost i povezanost, dovoljno je pojačati uslove u teoremi 2.6.

Teorema 3.1: Neka su  bilo koje dve funkcije koje kao asimptotski limit teže beskonačnosti, npr  ili . Neka je  .

,

zavisi od sledećeg ograničenja

gde je  i . Ovde je  data koncentreacija senzorskih događaja,  je verovatnoća senzorskih događaja koje možemo izračunati.  su rešenja za jednačine sigurnih stanja, (3) koje zavise od parametara.  i  možemo izabrati tako da pokrivenost i povezanost konvergiraju 1 kao željenoj srazmeri. Posle uvođenja ograničenja i potrošnja snage se minimizuje, možemo koristiti naknadno već stečena saznanja o maksimalnom broju skokova kako bi izbegli over-flooding u senzorskoj mreži.

3.1. PROŠIRENJE MARKOVLJEVIH MODELA

Postoji nekoliko načina koji generalizuju metodologiju ovde ćemo predstaviti proširen i razmotriti malo drugačijji Markovljev model. Predstavili smo relativni Markovljev model dijagrama stanja za jedan senzorski čvor. Nabrojaćemo neke za nas zanimljivije modele. Analiza ovih modela zapravo je indentična putu koji smo već predstavili, sa razlikom što sadašnje predstavljanje parametara dopunićemo i/ili stanjima senzora u Markovljevom lancu. Jedina razlika je u jednačini sigurnih stanja (ekvilibrijuma) (3), može doći do promene dimenzije sistema i konstantnosti matrica  i . Inače, ostala metodologija ostaće nepromenjena.

- Off/Sensing-Receive-Transmt: U dijagramu stanja ovog Markovljevog modela, mi ćemo kombinovati off stanje sa sensing stanjem, a receiving se javlja kao odvojeno stanje (Sl.3.1.). Jako je slično modelu koji smo već opisali. U [6] autor je usavršio prilično razumljive dobre parametre za vremenski pristup u svakom stanju, predstavio je okvire, koji se mogu poboljšati kao i sama „connectivity and coverage“

- Off-Sensing-Receive-Transmit: Ovde, imamo odvojena stanja za svaku od mogućih aktivnosti. Jedna od mogućnosti je asimetrična shema između sensing i receiving događaja (Sl.3.2.). Činjenica je da imamo dve klase čvorova, oni kod kojih S ima prednost nad R, i oni kod kojih R ima prednost nad S. U ovom slučaju imamo „odvojene“ funkcije, mreže opažanja i mreže koje osluškuju što čitavu analizu čini zbačajno kompleksnijom. Glavna razlika je što povezanost definisana u odnosu na „osluškujuću“ (listening) mreža, a pokrivenost je definisana u odnosu na „sensing“ mrežu.

Sl 3.1. Off/Sensing-Receive-Transmit

Sl. 3.2. Off-Sensing-Receive-Transmit

c)   Back-off: Ovo je tehnika koju možemo koristit za bilo koji prethodni model i mi ćemo ilustrovati uopšten model (Sl.3.3.). Ideja je da se dopusti da iz stanja transmisije imamo više alternativa, jeednostavno može nastaviti prenositi ili izaći iz prenosa. Ovakav model može pomoći u boljem upravljanju sudarima.

Sl. 3.3. Back-off

## 4. ZAKLJUČAK

U ovom radu je predstavljena metodologija projektovanja senzorske mreže, koja očuvava energiju asinhrono i probabilistički isključujući redundantne čvorove uz istovremeno očuvanje povezanosti i pokrivenosti. Važna osobina je da svaki čvor koji je nezavisan prelazi u stanje transmisije. Problem projektovanja mreže je na lokalnom nivou. Stanje distribucije čvorova po pretpostavci je nezavisno i asimptotski se približava u sigurno stanje distribucije.

## 5. ZAHVALNICA

Ovaj rad predstavlja deo istraživanja u okviru projekta Evropske Unije FP7 REGPOT-3 AgroSense,  sa konzorcionim partnerima iz Novog Sada (rukovodilac), Beograda, Ljubljane i Firence.

## 6. LITERATURA

[1] Paul G. Hoel, Sifney C. Port, and Charles J. Stone, Introduction to Stochastic Processes, Copyright c ­ 1972 by Houghton Mif_in Company, Reissued by Waveland Press Inc., 1987, 1987.

[2] P. Hall, Introduction to the Theory of Coverage Processes, John Wiley & Sons, New York, 1988.

[3] P. Gupta and P. R. Kumar, .Critical power for asymptotic connectivity in wireless networks,. in Stochastic Analysis, Control, Optimization and Applications, A Volume in Honor of W.H. Fleming. Edited by W.M. McEneany, G. Yin, and Q. Zhang. 1998, pp. 547.566, Birkhauser.

[4] S. Shakkottai, R. Srikant, and N. Shroff, .Unreliable sensor grids: Coverage, connectivity and diameter,. in Proceedings of IEEE INFOCOM'03, 2003.

[5] M. Stemm and R. H. Katz, .Measuring and reducing energy consumption of network interfaces in hand-held devices,. IEICE Transactions on Communications, vol. E80-B, no. 8, pp. 1125.1131, August 1997.

[6] Y. Xu, J. Heidemann, and D. Estrin, .Adaptive energyconserving routing for multihop ad hoc networks,. Tech. Rep. 527, USC/ISI, Los Angeles, CA, October 12 2000, http://www.isi.edu/ johnh/PAPERS/Xu00a.pdf.

[7] http://www.mathworks.