NEKI ASPEKTI PRIMJENE PROGRAMA AUTOCAD-A I EXCEL-A PRI PROJEKTOVANJU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

SOME ASPECTS OF USING AUTOCAD AND EXCEL PROGRAMS IN ELECTRICAL INSTALLATION DESIGN

Nada Cincar,  Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

Radmilo Mitrić, Elektrodistribucija, Pale

Bojana Novaković, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

Aleksandar  Simović, Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

Sadržaj - U radu su prikazani detalji softverskog alata za projektovanje električnih instalacija. Ilustrovan je primjer korištenja univerzalnih programa, AutoCAD-a i Excel-a za olakšanje projektovanja električnih instalacija. AutoCAD se koristi za grafičko crtanje instalacija  u stambenom objektu, dok se Excel koristi za izvođenje proračuna. Mogućnosti primjene ovih  softverskih alata pri računanju predmjera i predračuna radova i materijala prikazane su na primjeru konkretnog stambenog objekta.

Ključne riječi – električne instalacije,  projekt,  AutoCAD,  Excel

Abstract - This paper shows some details of software tools intended for electrical installations design. It is illustrated one example which describes how to use universal programs, AutoCAD and Excel for simplifying use in electrical installation design. AutoCAD is used for graphic drawing of installation in living space, while Excel is used for calculation. Possibility of application of this software tools during calculation of measures and calculation of labor and material are shown on the example of particular living space.

Key word – electrical installation, project, AutoCAD, Excel

1. UVOD

Pod projektom električnih instalacija objekta, kao i djelom tehničke dokumentacije, podrazumjeva se pisani rad kojim se određuju podaci potrebni za pripremu, izvođenje i održavanje električnih instalacija. Ovi podaci se daju tako da razrješavaju zadatke i ciljeve, koji se za svaki projekat unaprijed postavljaju, i mogu se grupisati u četiri kategorije:

- Tehničko-tehnološki (da se sagleda način izvođenja i održavanja i primjenjenih tehničkih mjera zaštite na radu i dr.),

- Ekonomski (da se sagledaju troškovi),

- Organizacioni (da se izvrši nabavka materijala, da se okupi radna snaga za izvođenje i održavanje, da se definiše kvalifikaciona struktura radne snage, da se predvide etape izgradnje i sl.), i

- Zakonsko-regulativni (energetske saglasnosti, urbanističke i komunalne saglasnosti, građevinske dozvole i sl.).

Tehnički projekat uopšte, pa i projekat električnih instalacija, može biti:

- Idejni,

- Generalni,

- Glavni (ili detaljni),

- Izvođački, i

- Projekat izvedenog stanja

Ovoj grupi projekata treba dodati i tzv. naučno-istraživačke i investicijske projekte.

Svaki projekat organizuje se kao trajno ukoričena knjiga u više primjeraka koja se sastoji iz tri dijela. Poslije naslovne strane i sadržaja slijede dijelovi projekta označeni kao:

- Opšti tekstualni dio

- Tekstualno- tehnički dio, i

- Grafičko-tehnički dio.

Naslovna strana projekta sadrži podatke o objektu koji se gradi, kao što su: naziv objekta i mjesto gradnje, naziv samog projekta, datumi izrade projekta i objekta, investiciona vrijednost objekta, podaci o investitoru, podaci o projektantskoj organizaciji, ime odgovornog i /ili glavnog projektanta i sl.

Opšti tekstualni dio projekta

Ovaj prvi dio projekta sadrži veći broj priloga opšteg karaktera kao što su:

- Kopija registracije organizacije kod nadležnog suda za vršenje djelatnosti projektovanja i izrade tehničke dokumentacije,

- Razna rješenja o određivanju odgovornog, glavnog i drugih projektanata,

- Potvrde o stručnosti lica koja su određena za izradu tehničke dokumentacije,

- Razne izjave odgovornih lica vezane za izradu predmetnog projekta, itd.

Tekstualno-tehnički dio projekta

Sadrži više dijelova (poglavlja) čiji je uobičajeni redoslijed slijedeći:

- Projektni zadatak,

- Tehnički opis,

- Tehnički uslovi,

- Proračun sistema,

- Prilog o primjenjenim mjerama zaštite na radu,

- Prilog o primjenjenim mjerama zaštite od požara,

- Specifikacija materijala i opreme,

- Predmjer i predračun radova (PPR),

- Rekapitulacija.

Grafičko-tehnička dokumentacija

Čini je skup crteža planova električne instalacije kao i skup drugih crteža i šema, koji u utvrđenom redoslijedu treba da prate tehnički opis i da sadrže elemente izvršenih proračuna i odluka projektanta o pojedinim djelovima električne instalacije .

2. PROGRAMSKI PAKETI AUTOCAD i  EXCEL

AutoCAD se svrstava u grupu programskih paketa namjenjenih crtanju, projektovanju i sličnim vidovima primjene računara u inženjerskoj praksi, ali i u mnogim drugim oblastima ljudskog djelovanja. Prva verzija ovog programa, pojavila se 1982. godine i do danas je Autodesk, kompanija koja proizvodi softver za CAD (Computer Aided Design-projektovanje pomoću računara) tržište, izdala 17 punih verzija AutoCAD-a i mnoštvo programa u kojima je AutoCAD osnova. Najveći napredak AutoCAD-a je izlazak iz ravni, odnosno mogućnost projektovanja i modeliranja u prostoru, kao i prelazak na Microsoft Windows operativni sistem.

Najveći dio grafičko-tehničke dokumentacije projekata električnih instalacija radi se u AutoCAD-u.

Postupak izrade specifikacije elektroenergetske opreme zahtjeva formiranje bloka sa atributima. Blokovi su grupe  elemenata povezane u jedinstvenu cjelinu. Njihova je uloga da crtanje tipskih elemenata ili elemenata koji se često ponavljaju ubrza i svede na jednostavan unos iz predhodno pripremljene baze, odnosno biblioteke simbola.

Atributi omogućavaju da se informacije sačuvaju u obliku  teksta i da se kasnije koriste u programima za obradu baza podataka (Database managers), za tabelarno izračunavanje i za obradu teksta. Na taj način u crtežu se čuvaju podaci praktično o svakom objektu. Atributi se dodaju blokovima i sadrže podatke koji blok dodatno opisuju.

Atributi se mogu koristiti umjesto tekstualnih objekata kada se isti tekst sa manjim izmjenama unosi na više mjesta u crtežu. Ovim se pojednostavljuje postupak upisivanja podataka.

Program Microsoft Excel predstavlja integrisani softver koji objedinjuje: izradu radnih tabela,  rad sa bazama podataka u tabelarnom obliku, izradu dijagrama zasnovanih na podacima iz radnih tabela, rješavanje problema iz oblasti poslovnih, naučnih i inženjerskih aplikacija.

Atribute koji su dodjeljeni bloku moguće je izvesti u neki drugi program i njima dalje raspolagati nezavisno od izvornog crteža. Ovdje je dat primjer izvoza atributa u program Microsoft Excel, gdje se vrši tabelarni proračun.

3. PRIMJER PRORAČUNA NA KONKRETNOM STAMBENOM OBJEKTU

Definisanje blokova sa atributima je ilustrovano na primjeru razvoda električnih instalacija jednog stambenog objekta.

Na primjeru simbola za utičnicu je ilustrovan postupak formiranja bloka sa atributima. Definisanje atributa utičnice se vrši komandom ATTDEF (Attribute Definition), slika 3.1.

Slika 3.1. Okvir za dijalog definisanja atributa utičnice (attribute definition)

Sa slike 3.1. se može zaključiti da su u odjeljku Attribute unijete slijedeće vrijednosti:

-Tag: UTICNICA

-Prompt: UTICNICA?

-Value: UTICNICA

Ponavljanjem komande ATTDEF i unošenjem podataka za oznaku, broj strujnog kruga, snagu, fazu, kao i korišćenjem komande Make Block sa palete Draw, formira se blok sa atributima, kao na slici 3.2.

Slika 3.2. Blok sa atributima utičnice

Unos blokova sa atributima se vrši komandom Insert Block. Za atribute definisane na slici 3.2 unose se odgovarajući podaci (slika 3.3).

Slika 3.3 Okvir za dijalog Edit Attributes

Za prelaz sa opšteg bloka na blok sa konkretnim parametrima utičnice potrebno je u okviru za dijalog Block Definition potvrditi simbol utičnice i pet atributa. Nakon zatvaranja ovog okvira, blok stiče definisane atribute  prikazane na slici 3.4.

Ponavljanjem prikazanog postupka mogu se definisati atributi svih ostalih utičnica koje imamo u datom stambenom objektu.

Na isti način se mogu definisati i ostali elementi tog stambenog objekta, kao što su: sijalice, prekidači, razvodne table, bojleri itd. Na slici 3.5. je prikazan izgled jednopolne šeme sprata jednog stambenog objekta nakon unosa svih njegovih elemenata sa definisanim atributima.

Slika 3.4. Blok utičnice sa definisanim atributima

Slika 3.5 Izgled jednopolne šeme sprata stambenog objekta sa svim elementima i definisanim atributima.

Izdvajanjem podataka iz tako definisanih atributa formiraju se odgovarajuće baze podataka. U svim naprednijim verzijama AutoCAD-a moguće je raditi sa čarobnjakom Attribute Extraction, pomoću koga se izdvajaju i izvoze informacije koje sadrže atribute.

Kao što je napomenuto, atribute koji su dodjeljeni bloku moguće je izvesti u neki drugi program i njima dalje raspolagati nezavisno od izvornog crteža. Ovdje je dat primjer izvoza atributa u program za tabelarne proračune, Microsoft Excel. Izvoz atributa vrši se korišćenjem opcije Tools-Attribute Ekstraction... ,poslije čega se startuje Wizard, kao na slici 3.6.

Slika 3.6. Izvoz atributa – selektovanje crteža

U prvom koraku potrebno je izabrati crtež sa koga se uzimaju atributi. Ali ako je opcija pokrenuta upravo sa tog crteža, biće izabrana opcija Current Drawing. U sljedećem koraku Select Attributes vrši se izbor atributa koji će se izvesti. U ovom slučaju su od interesa svi atributi i svi blokovi (slika 3.7).

Slika 3.7. Izvoz atributa – selektovanje atributa

Nakon što se atributi izaberu, u sljedećem koraku je moguće podešavati opcije vezane za način predstavljanja izvezenih atributa i izbor tipa i imena datoteke koja će biti kreirana (slika 3.8).

Slika3.8. Izvoz atributa – Finalize output

Odabiranjem dugmeta Finish, proces podešavanja opcija vezanih za izvoz atributa se završava, nakon čega će AutoCAD kreirati Microsoft Excel datoteku, na mjestu na disku koje je navedeno u posljednjem koraku. Samu datoteku je moguće vidjeti pozivom iz programa Excel (slika 3.9).

Slika 3.9. Lista izvezenih atributa

Dalji proračun je moguće raditi u Excel-u. U navedenom primjeru je pokazana automatizacija izrade predmjera i predračuna radova i materijala. Pri eksportovanju podataka iz AutoCAD-a automatski su dobijeni podaci o kolicini potrebnih elemenata, što je prikazano u prvoj koloni slike 3.10. Primjenom mogućnosti Excel-a automatizovani su procesi proračuna zbirne instalisane snage, struje, broja potrebnih osigurača po tipovima, potrebne dužine kablova po tipovima. Kod proračuna potrebne dužine kablova koristišteni su iskustveni koeficijenti koji povezuju broj elemenata za koji je potreban dati tip kabla i dužinu tog kabla. Atribute „broj žila“, „presjek kabla“ i „tip osigurača“ smo unijeli u Excel-u. Primjer proračuna prikazan je na slici 3.10.

Slika 3.10. Primjer proračuna urađenih u Excelu

5. ZAKLJUČAK

AutoCAD se s pravom smatra najmoćnijim softverskim alatom u projektovanju električnih instalacija.  Primjena AutoCAD-a i EXCEL-a doprinosi automatizaciji izrade predmjera i predračuna radova i materijala, što znatno skraćuje vrijeme izrade projekta.

6. LITERATURA

[1] Zlatan Stojković, Jovan Mikulović, Zoran Stojanović, Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Elektrotehnički fakultat, Akedemska misao, Beograd 2006.

[2] Zlatan Stojković, Primena programskih alata u elektroenergetici, Elektrotehnički fakultat, Univerziteta u Beogradu, Katedra za elektroenergetske sistema, Poslediplomske studije

[3] Električne instalacije niskog napona, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Katedra za energetiku, Niš, januar 2001.

[4] Zlatan Stojković, Medan Dejan, Nikolić Maja, Stankić Živko, Oparnica Saša, „Neki aspekti primene programa AutoCAD u računarskom projektovanju“, Elektroprivreda Br. 4, 2003, str. 18-26.