ODREĐIVANJE KRITIČNE FREKVENCIJE I KRITIČNOG POJAČANJA DIGITALNOG SISTEMA NA OSNOVU JURY-JEVOG KRITERIJUMA STABILNOSTI

DETERMINATION OF THE ULTIMATE FREQUENCY AND ULTIMATE GAIN OF THE DIGITAL SYSTEMS, BASED ON THE JURY’S STABILITY TEST

Tomislav B. Šekara(1), Supić O. Lazar(2), Vidan Govedarica(3)

1) Elektrotehnički fakultet u Beogradu tomi@etf.rs, 2)Institut Mihailo Pupin u Beogradu lazar@imp.kondor.bg.ac.yu, 3)Elektrotehnički fakultet u I. Sarajevu vidangov@yahoo.com

Sadržaj - U radu je izložena jednostavna procedura za određivanje kritične frekvencije i kritičnog pojačanja digitalnog sistema na osnovu Juryjevog kriterijuma stabilnosti.Osim rigorozne teorijske analize, izloženi su i primjeri korišćenja ove procedure koji pokazuju njenu efikasnost. Upotrebna vrijednost metode demonstrirana je na podešavanju PI/PID regulatora u digitalnom sistemu upravljanja.

Abstract – Based on the Jury’s stability criteria, a simple procedure for determining ultimate frequency and ultimate gain of digital systems is presented in this paper. Besides the rigorous theoretical analysis,  effectiveness of the proposed procedure is illustrated by two examples. Application value of the proposed method is demonstrated by tuning the PI/PID regulator in a digital control system.

1.	UVOD

Značaj kritičnog pojačanja i kritične učestanosti sistema za projektovanje regulatora sistema uočili su još i Zigler-Nikols u svome radu 1942 [1]. Njihova metoda projektovanja i podešavanja PI/PID regulatora podrazumjeva eksperimentalno određivanje ovih parametara. Kako je njihova procedura podešavanja PI/PID regulatora do danas aktuelna zbog svojih performansi, a još više zbog svoje jednostavnosti, i kako je prema [2] oko 94% povratnih sprega u industriji realizovano preko PI/PID regulatora, a istraživanje [3] je prema [4] pokazalo da u petrohemijskoj industriji taj procenat iznosi preko 97%, određivanje kritične učestanosti i kritičnog pojačanja sistema kao bitnih parametara ima svoju težinu. Tako isto svoju težinu ima i što jednostavnija procedura za njihovo određivanje.

U ovom radu se izlaže jedna takva procedura za određivanje pomenutih parametara u slučaju digitalnog sistema upravljanja. Predložena procedura je zasnovana na Juryjevom kriterijumu stabilnosti digitalnih sistema [5,6].

Neka je dat digitalni sistem čiji je karakterističan polinom

.	(1)

Za ispitivanje stabilnosti digitalnog sistema pomoću Juryjevog kriterijuma potrebno je formirati Juryjevu tabelu koeficijenata

Tabela 1. Juryjeva tabela koeficijenata

Koeficijenti prve dvije vrste Juryjeve tabele 1. formiraju se neposredno na osnovu koeficijenata karakteristične jednačine. Koeficijenti u vrstama (2k+2) i (2k+1)  (k=0,1,2,...) su poredani u obrnutom redoslijedu. Članovi treće i četvrte vrste, pete i šeste vrste itd. se formiraju na osnovu članova prethodne vrste po sljedećem pravilu

.	  (2)

Prema Juryjevom kriterijumu stabilnosti potrebni i dovoljni uslovi da polinom P(z) (1) ima sve korijene po modulu manje od jedinice, tj. da svi korijeni polinoma P(z) leže unutar jediničnog kruga, su:

(3)

2.	ODREĐIVANJE KRITIČNE FREKVENCIJE I

KRITIČNOG POJAČANJA NA OSNOVU

JURY-JEVOG TESTA STABILNOSTI

Teorema: Neka je,  pri čemu se svih n korijena polinoma  nalaze unutar jediničnog kruga sa centrom u koordinatnom početku z-ravni. Na ovom krugu označimo sa  i preostala dva korijena ,, (, ) polinoma  kao što je prikazano na slici 1.

Neka su  koeficijenti zadnje vrste 2n+1 Juryjeve tabele dobijene na osnovu polinoma . Tada je

,							(4)

gdje je .

Slika 1. Položaj korijena polinoma u z-ravni

Dokaz: Neka je , gdje je ,  i  za , takav da svi njegovi korijeni leže strogo unutar jediničnog kruga z-ravni, gdje je  red polinoma.

Primijenimo Juryjev test stabilnosti na polinom . Označimo sumu svih koeficijenata Juryjeve tabele u prvoj vrsti , što predstavlja sumu svih koeficijenata polinoma , zatim sumu svih dobijenih koeficijenata  na osnovu Juryjeve tabele u trećoj vrsti i tako sve redom do sume svih koeficijenata  zadnje Juryjeve vrste .

Uzimajući odnose ovakvih suma ,  i formirajući njihov proizvod

,			(5)

dobija se

.		(6)

Pokazuje se (Lema 1.) da vrijedi ,  i (Lema 2.) da vrijede uzastopni odnosi  koji predstavljaju razliku prvog i zadnjeg koeficijenta u vrsti  za  polinoma Juryjeve tabele koeficijenata za polinom , što se svodi na razliku prvog i zadnjeg koeficijenta u vrsti  za  produžene Juryjeve tabele koeficijenata polinoma . Kako je na osnovu teoreme polinom  apriori stabilan (svi korijeni polinoma  leže unutar jediničnog kruga sa centrom u koordinatnom početku) a time strogo ispunjava uslov na osnovu Juryjevog kriterijuma da je razlika ovih koeficijenata (prvog i zadnjeg) u svim vrstama strogo različita od nule i time ispunjen uslov za .

Kako je sada na osnovu Juryjevog testa stabilnosti iz Juryjeve tabele za polinom  ispunjeni svi uslovi stabilnosti uključujući  vrstu Juryjeve tabele, to znači da zadnja vrsta  Juryjeve tabele mora da pokaže uslov da je  granično stabilan na osnovu pretpostavke za polinom  kod koga su dva pola na jediničnom krugu sa centrom u koordinatnom početku. Ovo znači da mora biti ispunjen uslov da prvi i zadnji koeficijent u Juryjevoj tabeli za polinom  u vrsti  su jednaki, tj.

.						(7)

Uzimajući sada sume koeficijenata sa promjenljivim znakom , , počevši od zadnjeg (koji je uvijek sa pozitivnim predznakom), za vrste , , već formirane Juryjeve tabele koeficijenata za polinom , dobijamo

,	(8)

što predstavlja sumu svih koeficijenata polinoma , zatim sumu svih dobijenih koeficijenata  na osnovu Juryjeve tabele u trećoj vrsti i tako sve redom do sume svih koeficijenata  zadnje Juryjeve vrste .

Uzimajući odnose ovakvih suma ,  i formirajući njihov proizvod

,			(9)

dobija se

.	(10)

Koristeći se osobinama (Lema 1.) i (Lema 2.) na ekvivalentan način se pokazuje da vrijedi ,  kao i uzastopni odnosi  koji predstavljaju razliku prvog i zadnjeg koeficijenta u vrsti  za  polinoma Juryjeve tabele koeficijenata za polinom , što se svodi na razliku prvog i zadnjeg koeficijenta u vrsti  za  produžene Juryjeve tabele koeficijenata polinoma . Kako je na osnovu teoreme polinom  ili   apriori stabilan (svi korijeni polinoma  leže unutar jediničnog kruga sa centrom u koordinatnom početku) a time strogo ispunjava uslov na osnovu Juryjevog kriterijuma da je razlika ovih koeficijenata (prvog i zadnjeg) u svim vrstama strogo različita od nule i time ispunjen uslov za .

Kako su sada na osnovu teoreme i Juryjevog testa stabilnosti ispunjeni uslovi:, , i  jasno vrijedi na osnovu (6) i (10) relacija

(11)

Koristeći se direktno produženom Juryjevom tabelom za polinom   se pokazuje (Lema 3.) da vrijedi jednakost

(12)

a time na osnovu (11)

,		(13)

jer je , čime je teorema dokazana.

Lema 1. Pokažimo da vrijedi jednakost . Na osnovu Juryjeve tabele koeficijenata za polinom definisan u prethodnoj teoremi formirajmo sume Juryjeve tabele koeficijenata za vrste , . Za  je očigledno , dok se za   dobija . Kako je ova (treća) vrsta koeficijenata ekvivalentna polinomu , za , odnosno  za  to jasno slijedi bez gubljenja opštosti da svaka naredna suma Juryjeve tabele koeficijenata za vrste  za  se može predstaviti jednakostima .

Lema 2. Označavajući koeficijente ,  polinoma , gdje je  red polinoma i računajući sumu koeficijenata  u trećoj Juryjevoj vrsti na osnovu koeficijenata polinoma

(14)

dobija se

odakle jasno slijedi da je , jer je . Kako svaka ,  vrsta Juryjeve tabele koeficijenata može da odgovara nekom ekvivalentnom polinomu adekvatnih koeficijenata i poštujući redoslijed koeficijenata od najvećeg indeksa koeficijenta do nultog indeksa koeficijenta, te se na isti način se računaju i ostali odnosi suma koeficijenata  ,  koji su uvijek jednaki razlici prvog i zadnjeg koeficijenata u Juryjevoj vrsti ,  tabele koeficijenata. Sada na osnovu Leme 2. očigledno slijedi

, ,  (15)

odnosno na osnovu relacije (5)

(16)

jer je  .

Lema 3. Formirajmo produženu Juryjevu tabelu koeficijenata za polinom  (takav da svi njegovi korijeni leže strogo unutar jediničnog kruga i ). Produžena Juryjeva tabela koeficijenata se dobija produženjem Juryjeve tabele polinoma  za četiri vrste koristeći ista pravila kao i za prethodne vrste. Produženje Juryjeve tabele za četiri vrste u slučaju polinoma  na primjer na osnovu Juryjeve tabele 1 bi odgovarale nove četiri vrste u nastavku

(17)

gdje je

Na ekvivalentan način formirajmo produženu Juryjevu tabelu koeficijenata za polinom

(18)

gdje je

Kako koeficijenti  produžene Juryjeve tabele (18) odgovaraju koeficijentima  produžene Juryjeve tabele (17) tj. , odavde jasno slijedi jednakost

odnosno .

Primjer 1. Za sistem čija je funkcija diskretnog prenosa , primjenom Juryjevog testa odrediti kritično pojačanje  i kritičnu učestanost  .  Gdje je  perioda diskretizacije.

Formirajmo prvo Juryjevu tabelu koeficijenata za karakteristični polinom ,

gdje su ,  i . Na osnovu prethodne teoreme i adekvatnog dokaza, da bi sistem bio na oscilatornoj granici stabilnosti treba da budu zadovoljeni uslovi: , , ,  i . Rješavajući jednakost , dobijamo  i u presjeku sa ostalim uslovima dobija se kritično pojačanje . Koristeći se formulom (4) slijedi i kritični ugao

odnosno  tj. .

Primjer 2. Primjenom Ziegler-Nicholsove procedure isprojektovati digitalni PID regulator za proces opisan funkcijom prenosa , ako je perioda diskretizacije .

Diskretizujući kontinualni idealni PID regulator , primjenom aproksimacionih polinoma za diskretizaciju analognih sistema [7], dobija se digitalni PID regulator opisan diskretnom funkcijom prenosa

, ,  (19)

Koristeći metodu Ziegler-Nicholsa za kontinualni PID regulator se adekvatnim preslikavanjem svodi na tabelu parametra digitalnog PID regulatora (19) ,  i  ili direktno .

Za dati primjer uz korišćenje kola zadrške nultog reda (D/A konvertor) i adekvatnih aproksimacionih polinoma za diskretizaciju se (primjenom Juryjeve tabele) dobija  i  na osnovu kojih dobijamo digitalni PID regulator.

(20)

i digitalni PID regulator dobijen standardnim projektovanjem [8] koristeći metodu Ziegler-Nicholsa

(21)

Slika 2. Odskočni odziv  sistema na ulaz i na poremećaj sa projektovanim pozicionim kontinalnim i digitalnim PID regulatorom po metodi Ziegler-Nicholsa

3.	ZAKLJUČAK

U digitalnim sistemima upravljanja (DSU) često je od interesa poznavanje kritične učestanosti i kritičnog pojačanja datog sistema i u tu svrhu je u ovom radu razvijena efikasna metoda za njihovo određivanje na osnovu koeficijenata Juryjeve tabele koja se formira za dati karakteristični polinom DSU. Metoda je dokazana za opšti stepen karakterističnog polinoma i demonstrirana u radu sa adekvatnom primjenom u DSU.

REFERENCE

- J.G. Ziegler, N.B. Nichols, Optimum settings for automatic controllers, Trans. ASME, Vol. 64. pp 759-768, 1942 (available on www.driedger.ca by permission of ASME to W.Driedger, P. Eng).

[2]	S. Yamamoto and I. Hashimoto, "Present status and future needs: the view from Japanese industry", In Arkun and Ray, Eds., Chemical Process Control-CPCIV. Proc. 4th Inter. Conf. on Chemical Process Control, TX, 1991.

[3]	L. Desbourough, R. Miller, "Increasing customer value of industrial control performance monitoring Honeywell’s experience", in: Sixth International Conference on Chemical Process Control, AIChE Symposium Series Number 326, Vol.. 98, 2002.

[4]	K. J. Åström, T. Hägglund, "Revisiting the Ziegler–Nichols step response method for PID control", Journal of Process Control, Vol. 14, pp. 635–650, 2004.

[5]	E.I. Jury, B.H. Bharucha, "Notes on the stability criterion for linear discrete systems", IRE Trans. on Automatic Control, AC-6, February 1961, pp. 88-90.

[6]	E.I. Jury, B.H. Bharucha, "A Stability test for linear discrete 
systems in table form" IRE Proc., Vol. 49, n0. 12, December 1961, pp 1947-1948

[7]	T.B. Šekara, “New Transformation Polynomials for Discretization of Analogue Systems“, Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik), Volume 89, pp 137-147, 2006.

[8] 	M.R. Stojić, Digitalni sistemi upravljanja, Akademska Misao, Beograd 2004.