УПРАВЉАЊЕ ПОЈАЧАЊЕМ ИНСТРУМЕНТАЛНОГ ПОЈАЧАВАЧА
ПОМОЋУ МИКРОКОНТРОЛЕРА

Љ.Р.Голубовић - Технички факултет Чачак

М.К.Стојчев - Електронски факултет Ниш

У раду је дат кратак приказ конструкције инструменталног појачавача, код кога се бројном вредношћу појачања управља програмски из одговарајућег микроконтролера. Урађен је алгоритам управљања појачањем инструменталног појачавача на нивоу дијаграма тока и указано на могућности његове примене при повећању тачности мерења излазног напона мерног претварача методом поређења, уз помоћ инструменталног појачавача са прецизном регулацијом бројне вредности појачања и аналогно-дигиталног конвертора одговарајуће прецизности.

1. Увод

Инструментални појачавач са програмс-ким управљањем бројном вредношћу појачања на интервалу G(1,00;16,99) са децималном  разредном прецизношћу приказан је шемом са Сл.1. Интегрисано коло INA333 фирме Texas Instruments представља комплетну шему поја-чавача са уграђеним одговарајућим операци-оним појачавачима, отпорницима и филтерс-ким радиофреквентним елементима високе стабилности и мале и мале температурне зави-сности, при чему се спољном уградњом отпор-ника  бројна вредност појачања добијеног појачавача може представити изразом

;                                   (1)

при томе, имајући у виду да је релативна нес-табилност коефицијента k=100000 [] у изра-зу (1) реда величине  за бројне вред-ности појачања , при  и  за  може се одредити вред-ност релативне средњеквадратне нестабилно-сти  добијене бројне вредности поја-чања  ако је позната релативна нестабил-ност уграђеног отпорника . Максимална стабилност бројне вредности појачања при томе захтева релативну нестабилност отпорно-сти не већу од  и минималну темпера-турну зависност, например реда . Ако се зависност  релативне нестабилности

коефицијента k на интервалу бројне вредности појачања  апроксимира правом линијом, он-

да се унутар бројног интервала G(1,00;16,99) бројне вредности појачања регулационог инст-рументалног појачавачадобија вредност рела-тивне  нестабилности . Интегри-сано коло INA333 такође карактерише ниски напонски офсет од 25, дрифт 0,1 и мала вредност мирне струје 200pA(max), што указује на врло велику улазну отпорност, већу од 1V/A=, колико изно-си највећа вредност отпора , која се корис-ти у случају анализираног инструменталног појачавача; каталошка вредност ове улазне от-порности износи 100 .

2. Принцип рада

Управљање појачањем инструментал-ног појачавача са Сл.1 врши се на основу израза (1) управљањем вредношћу отпора . Променљива отпорност  је реализована, сагласно Сл.1, у облику паралелне везе 12 стандардних отпорника, мале релативне неста-билности, реда , чије се укључивање врши уз помоћ прекидачке мреже, састављене од 12 електронских  прекидача  XYZ =   којом се управља про-грамски из микроконтролера, тако што управ-љачки сигнали долазе на 12-битну магистралу, са којом су управљачки пинови поменуте еле-ктронске прекидачке мреже повезани.

Отпорности примењених 12 стандардних отпорника су следеће,

(2)

које се у сажетом облику могу представити следећим векторима,

(3)

где стање n=0 прекидачких блокова X,Y и Z указују да је свих 12 електронских прекидача прекидачке мреже XYZ отворено, а отпорност .

Генерисање целобројних вредности поја-чања  на интервалу  врши се зада-вањем помоћу специјалног програма из микро-контролера одговарајућих стања прекидачког блока X, тако да се добијају следеће радне от-порности,

(4)

На сличан начин се генерисање прве цифре бројне вредности појачања после децималне запете на интервалу  и друге циф-ре после децималне запете на бројном интер-валу  врши се задавањем одгова-рајућих команди из микроконтролера за гене-рисање одговарајућих вектора отпорности от-порне мреже  и , односно

(5)

(6)

Како се види, да се дејством прекидач-ких блокова X, Y и Z понаособ добијају  от-порности представљене изразима (4-6), укупно . Заједничким дејством прекидач-ких блокова X, Y и Z на основу одговарајућих програмских команди из микроконтролера са Сл.1 добијају се преосталих  раз-личитих отпорности, колико има и преосталих могућих комбинација стања електронских пре-кидачаТи-ме се могуће комбинације отпорности пара-лелно спрегнутих стандардних отпорника мо-гу представити следећим вектором,

На основу израза (7) и (1) појачање мик-роконтролерски управљаног инструменталног појачавача добија облик

. (8)

Применом ове формуле и одговарајућег алго-ритма управљања у микроконтролеру врши се његово израчунавање.

3. Алгоритам управљања појачањем

Дијаграм тока алгоритма за микропроце-сорско управљање бројном вредношћу појача-ња разматране шеме инструменталног појача-вача приказан је на Сл.2. Њега карактеришу следеће радне операције:

1) тестирање исправности коришћене мерне опреме, при чему овом приликом неће бити разматрани детаљи;

2) очитавање стања S(ADC) аналогно-дигиталног конвертора ADC, прикљученог на излазни напон одговарајућег мерног претва-рача електричне или неелектричне величине;

3) постављање почетних вредности   бројача управљаних стања паралел-

не отпорничке мреже од 12 стандардних от-порника, релативних грешака  преко пре-кидачке мреже од 12 електронских прекидача  при чему је сваки од ових прекидача везан на ред са одговарајућим стандардним отпорником;

4) генерисање бројне вредности појача-ња инструменталног појачавача

(9)

5) испитивање критеријума

,                     (10)

чије задовољење омогућава конверзију појача-ног напона са излаза мерног претварача до горње границе аналогно-дигиталне конверзије и поновну аналогно-дигиталну конверзију са релативном грешком   напоменимо да је критеријум (10) дефинисан у границама довољно широког ин-тервала (4091, 4095) како бисмо били сигурни да ће се на том интервалу наћи нека од генериса-них вредности појачања; анализом грешака генерисања задатих вредности појачања, може се одредити најужа вредност овог интервала;

6) провера критеријума ; ако није задовољен, број  се повећава на , у про-тивном случају поставља се вредност  и једновремено активира испитивање следећег критеријума;

7) следећи критеријум је ; у случају његовог незадовољења вредност  се увећава на вредност , а у противном се поставља вредност , после чега следи наредни кри-теријум;

8) наредни критеријум је ; у случају да овај критеријум није задовољен, вредност  се повећава на , у противном се иде на следећу операцију;

9) следећа операција је поновно очитава-ње стања аналогно-дигиталног конвертора ADC, када је овај везан на излазу инструмен-талног појачавача, а мерни сигнал појачан до вредности која одговара максималном стању аналогно-дигиталног конвертора ADC;

10) резултат мерења биће

,                                    (11)

где су -поновно стање аналогно-диги-талног конвертора ADC, унутар бројног интер-вала  а k-одговарајућа конс-танта сразмерности, која уједно врши претва-рање напонске јединице у одговарајућу једи-ницу мерене електричне или неелектричне ве-личине.

4. Могућности повећања резолуције и прецизности инструменталног појачавача

Анализирани инструментални појачавач са отпорничко-прекидачком мрежом од 12 стандардних отпорника и 12 електронских прекидачких елемената у могућности је да у сагласности са шемом на Сл.1, генерише укупно 4096 различитих вредности отпора , а тиме уједно, исто толико различитих бројних вредности појачања . Тиме би се,  заменом интервала промене целобројних вред-ности  и  у дијаграму тока са Сл.2 вредностима  и , уместо 1600 различитих децималних бројних вредно-сти појачања добило 4096 хексадецималних, односно резолуција би се повећала  пута. При томе, имајући у виду да располажемо микроконтролером, претварање хексадецималних у децималне бројеве не представља озбиљан проблем.

Повећање прецизности представљеног инструменталног појачавача са децималне  разредне на  разредну, постиже се на сле-дећи начин: 1) заменом свих уграђених елеме-ната релативне грешке , елементима рела-тивне грешке , који се нуде преко одгова-рајућих каталога на интернету и 2) применом отпорничко-прекидачке мреже од 16 стандард-них отпорника и 16 електронских прекидачких елемената. Овим би се уједно и резолуција по-већала са 1600 различитих децималних број-них вредности појачања или 4096 хексадеци-малних, у случају 12 стандардних отпорника и 12 електронских прекидачких елемената, на 16000 различитих децималних или 65536 хек-садецималних бројних вредности појачања.

5. Закључак

Инструментални појачавач напонских сигнала високе тачности регулације бројне вредности појачања представља један од нај-важнијих мерних средстава, реконфигурабил-ног карактера, неопходних при реализацији савремених аналогно-дигиталних напонских компензационих метода. Применом одговара-јућег софтвера он се може на једноставан на-чин преобратити у дигитални потенциометар и применити код програмски управљаних мер-них мостова. Интересантних и програмски релативно једноставних примена мерног поја-чавача са прецизним задавањем бројне вредно-сти појачања сигурно је много и свака од њих се може поставити као посебан проблем. По-менимо само неке.

У теорији осцилатора речи учестаност осциловања и услов осциловања имају тачно одређена значења, која су између осталог и математички прецизно дефинисана, у функ-цији бројне вредности појачања. Програмс-ким задавањем бројне вредности појачања и одговарајуће конфигурације додатних пасив-них елемената шеме (отпорности, индуктивно-сти, капацитивности, плочице кварцног крис-тала и слично) могу се бирати одговарајуће могуће комбинације задовољених услова осци-ловања и фреквенције осциловања, чиме је реализован синтезатор фреквенције. У вези с овим може се још напоменути да се одговара-јућим програмским управљањем амплитудном и фазном карактеристиком могу добити филт-ри одређених карактеристика.

Овај рад је подржала Влада Републике Србије, у оквиру пројекта Реконфигурациони мерни системи, под редним бројем T.R.11020.

Литература

[1] Texas Instruments, INA 333, Micro-Power (50), Zero-Drift, Rail-to-Rail Out Inst-rumentation Amplifier, www.ti.com, SBOS4458 -JULY 2008  - REVIZED OCTOBER 2008

[2] Texas Instruments, ТС5А23159 1- DU-AL SPDT ANALOG SWITCH 5V/3.3V 2 CHAN-NEL 2:1 MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER, www.ti.com, CSDS 201D-AUGUST 2005-REVISED SEPTEMBER 2007

[3] Analog Devices, High Precision Volta-ge Reference Microcomputer AD588, AD588.pdf (application /pdf Object), www.analog.com

[4] ee PRODUCT CENTER, MOUSER ELEC-TRONICS,  Ultra-high-precision resistor targets high-reliability apps, Gina Roos, ee Product Center (06/27 / 2008;2:25 PMET)

[5] VISHAY, New VPR220Z Ultra-high-preci-sion Z-Foil Resistor Features a Low Absolute TCR of 0,05 ppm/, Tolerance to 0,01% and power rating to 8 W, http://www.gogle.co

[6] PRC-Precision Resistor Co., Inc., Manufac-turer of Resistors, Sensors and Shunts, 2008 Product Catalog , http://www.precisionresistor.com

[7] CADDOCK Electronics, High Performance Film Resistors, Low TC and Ultra-Precision Resistors, TC of 2, 5 or 10 ppm/, Tolerance to 0,01% , Re-sistance Range 50  to 125 M, Short Form Catalog 2008