HDTV

(High Definition Television)

Dragan Tomić, Fakultet za Informacione Tehnoogije, Slobomir

Sadržaj - Tema ovog rada je HDTV, što je skraćenica za High Definition Television. Ovaj standard predstavlja televiziju u svom najboljem obliku. HDTV može da emituje šest puta veću količinu informacija od starih analognih sistema, stvarajući na taj način bolji kvalitet reproductive slike i zvuka. Glavne odlike ovog sistema su: veća rezolucija, 16:9 odnos ivica ekrana (dosadašnji 4:3), okružujući sistem rada, moguća implementacija servisa interaktivne televizije. Pored prednosti više rezolucije i šireg ekrana, HDTV ekrani imaju više horizontalnih i vertikalnih linija, što omogućava finiju i precizniju sliku. Međunarodna organizacija za radio-komunikacije CCIR (Comite Consultatif Internacional des Radiocommnations) već niz godina proučava sve parametre koji određuju novu televiziju, kako bi se na međunarodnom nivou postigao jedinstveni standard. Predviđeno je da se procene najkritičniji elementi, kao što su rezolucija, percepcija pokreta, osetljivost i šum. HTDV će možda u budućnosti postati deo digitalne televizije, no o tome kada i kako će se to dogoditi, odlučuju vlasnici televizijskih kuća.

Abstract - The topic of this paper is HDTV, which stands for High Definition Television. This standard is a television in its best form. HDTV broadcasts can contain six times larger amount of information then the old analog system, giving way to the better quality of reproductive images and sound. The main characteristics of this system are: higher resolution, the edges of the screen ratio of 16:9 (previous 4:3), surrounding system work, possible implementation of interactive television services. In addition to the more resolution and wide screen, HDTV screens have a more horizontal and vertical lines, which allows better and accurate picture. International Organization for radio communication CCIR (Comite Consultatif International des Radiocommnations) is studying all the parameters that determine a new television, in order to achieve a unique level of international standard. It is forseen most critically elements to be evaluated, such as resolution of perception, movement, sensitivity and noise. HTDV may in the future become part of digital television, but about when and how will it happen, the owners of television houses will decide.

# 1. UVOD

HDTV je skraćenica za 'High Definition Television'. Ovaj standard predstavlja televiziju u svom najboljem obliku. HDTV može da emituje šest puta veću količinu informacija od starih analognih sistema, stvarajući na taj način bolji kvalitet reproductive slike i zvuka. HDTV je izmišljen u Japanskoj kompaniji NHK STRL (Nippon Hōsō Kyōkai – Science and Technical Research Laboratories) krajem 60-ih godina dvadesetog veka.

Video svojim svakodnevnim tehnološkim napretkom približava video sliku filmskoj slici. Od same svoje pojave video slika se neprestano uspoređuje s filmskom. O tome postoje različiti stavovi.

Video tehnologija je pre svega ograničena i podeljena postojećim TV standardima. Osnovni parametri današnje televizije (broj redova u slici, poluslika u sekundi i standard proreda 2:1) određeni su još pre pedeset godina, a standardi TV u boji postavljeni su u SAD-u pre 36, a u Evropi pre dvadesetak godina.

Standardi TV-a u boji koji se danas u svetu koriste su PAL (Phase alternation line), NTSC (National television standards committee) i SECAM (Séquentiel couleur avec mémoire). Zajedničko tim standardima je samo proporcija okvira slike, u razmeri 3 : 4, tj. 1:1,33 (to je i razmera stranica standardnog filmskog 35 mm formata). Ostali parametri su bitno različiti. PAL (evropski standard) reprodukuje se u 625 linija i 25 slika odnosno 50 poluslika u sekundi, a NTSC (američki i japanski) 525 linija, 30 slika i 60 poluslika. Ova dva

standarda su potpuno nekompatibilna. SECAM se od PAL-a razlikuje u načinu kodiranja boje, i u upotrebi je u zemljama

bivšeg Varšavskog pakta. Razvojem tehnologije TV industrija poboljšava kvalitet slike, ali unutar postojećih parametara TV standarda ona nikako nije mogla dostići kvalitet koji pri gledanju daje filmska projekcija (film look).

# 2. PRVI PODSTICAJI ZA RAZVOJ HDTV-a

Prve ideje za razvoj HDTV dali su filmovi koji su rađeni u sinemaskopskoj tehnici. Neposredno pošto su "uvedeni" široki ekrani, filmski producenti su otkrili da samo pojedini gledaoci, i to ono koji sede u nekoliko prvih redova, mogu da osete takav stepen akcije koji nije bio moguć sa običnim filmovima. Očigledno, kada ekran zauzima veći deo vidnog polja (naročito periferne delove vidnog polja) to značajno uvećava osećaj "biti na licu mesta" (osećaj realnosti). Sistem nazvan NHK Hi - Vision i njegove varijante, sposobne su da stvaraju slike uzimajući u suštini kao osnovu 35-milimetarski film. U slucaju filma, signal se konvertuje u analogni TV signal za broadcasting. Standardni 35-mm film ima odnos slike 1.37:1, sto znači da je širina veća od visine 1.37 puta. Standardni TV ekran ima odnos 4:3 (1.33:1), pa je konverzija prilično laka. Da bi radili po novim HDTV standardima, distributeri moraju da nabave novu opremu, kao sto su kamere, predajne jedinice, kontrolne sobe, kablovi i audio oprema.

I to sve zato što digitalna TV ima:

- širu sliku,

- detaljniju sliku,

- 5.1 audio CD-kvaliteta Dolby Digital (AC-3) surround sound,

- mogućnost da šalju podatke direktno na ekran ili PC kao download (stvarna HDTV transmisija je bazirana na 19.3Mbps digital data stream)

Odnos dijagonala digitalne TV je 16:9 (1.78:1), sto je blizu odnosu na filmskom platnu, 1.85:1 ili 2.35:1. Trenutno se koriste dve tehnike kako bi se film iz bioskopskog formata emitovao na klasicnom TV formatu: odsecanjem delova kako bi se dobio odnos 4:3 (odsecanjem dela svake scene u procesu) ili emitovanjem originalnog odnosa visine i širine sa crnim dodacima iznad i ispod slike da bi se popunio vidljivi deo ekrana. Sa 16:9 ekranom ne gubimo mnogo korišćenjem bilo koje od navedenih tehnika.

Sa ovim sistemima, scenu je moguće snimati, reprodukovati i trenutno uređivati pa je zatim preneti na film. Kao posledica toga, mnoga od posrednih kašnjenja, koja su postojala u konvencionalnoj filmskoj produkciji, više nisu predstavljala problem. Novi medijum takođe je dao i mnogobrojne mogućnosti za specijalne efekte koji uopšte nisu bili mogući u konvencionalnoj filmskoj tehnologiji.

# 3. OSNOVNI PRINCIPI HDTV-a

Osnovni koncept koji se krije iza televizije visoke definicije (HDTV) u stvari nije samo povećanje definicije po jediničnoj zoni ... već pre uvećanje procenta vidnog polja koje zauzima slika.

Većina predloženih analognih i digitalnih HDTV sistema su išli u pravcu uvećanja broja, orijentaciono 100%, horizontalnih i vertikalnih piksela.

(Predloženo je grubo oko 1MB po frejmu sa oko 1000 linija puta 1000 tačaka). Ovo je tipično rezultovalo uvećanjem ugla vertikalnog i horizontalnog vidnog polja sa faktorom 2 do 3. Glavni predlozi za HDTV takođe menjaju odnos sa 4/3 na 16/9 - praveći sliku koja više liči na film.

HDTV- kompatibilni TV obično koriste ekran sa odnosom strana 16:9. Slike visoke rezolucije (1920 piksela * 1080 linija ili 1280 piksela * 720 linija) dopuštaju da bude prikazano mnogo više detalja nego na klasičnom analognom TV-u ili standardnom DVD-u. HDTV za kodiranje koristi takozvani MPEG-2 format koji koriste i digitalna televizija i DVD. No, napretkom tehnologije su se pojavili novi formati poput MPEG-4 i Windows Media® 9 koji omogućavaju efikasnije kodiranje i korišćenje frekventnog pojasa. Posledica toga su veći broj TV kanala, veći broj filmova po disku i kvalitetnija slika.

Kao i NTSC i PAL, 1920*1080 emitovani program je sa preplitanjem (interlacing), sa 50 ili 60 polja u sekundi da bi se redukovali zahtevi širine prenosnog opsega i to sa 24, 25 ili 30 slika u sekundi pri čemu je korišćeno progresivno skeniranje. Naizmenično skeniranje linija ovog emitovanog programa je 50 ili 60 puta u sekundi, slično kao kod PAL-ovog (50Hz) ili NTSC-ovog (60Hz) preplitanja. Naziv ovog formata je 1080i, tj. 1080i60 u regionima gde se tradicionalno koristi NTSC, ili 1080i50 u regionima gde se koristi PAL 50Hz.

1080p (progressive), označava da se radi o progresivnom skeniranju i često se naziva „true high-definition“ i obično se koristi za prenos signala sa manje od 50 polja u sekundi.

Format 1280 * 720 linija podržava samo progresivno skeniranje (kod koga se vrši refresh cele slike svaki put) i oznaka mu je 720p.

# 4. PROBLEMI UVODJENJA

Problemi uvođenja televizije visoke definicije identični su problemima koji su se pojavili 1954. godine uvođenjem televizije u boji – kako održati kompatibilnost i smanjiti troškove. Za televizijske stanice troškovi su očigledni jer obuhvataju kupovinu kompletne nove opreme. Publika u ovom trenutku i dalje ima više izbora. U ponudi su HDTV konvertori koji omogućavaju gledanje HDTV-a na običnim televizijskim aparatima, SDTV aparati koji su u stanju da prikažu samo 480p rezoluciju i imaju analogne tjunere (za standardnu televiziju), kao i pravi HDTV (1080i/1080p) televizijski aparati (sa ili bez tjunera). U ovom trenutku, zahvaljujući postojanju paralelnih sistema emitovanja, bilo koje od ovih rešenja prihvatljivo je za krajnjeg korisnika. Međutim, potpuni prelazak na HDTV zahtevaće i promenu kućnih sistema za snimanje. Recimo, VHS rikorderi koji se danas koriste postaće neupotrebljivi. Zameniće ih DVR (Digital Video Recorder) uređaji koji kao medij za čuvanje snimka upotrebljavaju hard disk. Integracija sa HDTV-ima nudi mnoge pogodnosti, a kao primer navešćemo mogućnost pauziranja programa koji teče uživo i njegovog nastavljanja posle određenog vremena. Do pauziranja, program se prikazuje uživo na televizoru, a u trenutku pauziranja počinje njegovo snimanje na disk. Ovakvi uređaji već su nekoliko godina stvarnost, a ime koje se najčešće pominje uz DVR jeste ime američke kompanije TiVo.

# 5.SEDAM STVARI KOJE SE OČEKUJU OD HDTV-a

1. Visoka definicija - sa rezolucijom od 1024x768 i više tačaka po inču, HDTV je daleko superiorniji od analogne televizije.

2. Veća slika - zbog promene odnosa širine i visine ekrana sa 4:3 na 16:9, propisana distanca posmatranja ekrana je smanjena (na primer ako je ekran visok 30 centimetara, onda preporučena razdaljina iznosi 90 centimetara od ekrana). Pravi razlog za povećanje širine ekrana je omogućavanje širine polja gledanja slike od 30 stepeni. Da bi se ovo ispoštovalo, gledalac mora biti na propisanoj daljini gledanja. Ovako uvećano polje je dosta realnije od standardnih deset stepeni kod NTSC standarda.

3. Više boja - HDTV slika nosi pet puta više informacija o boji nego NTSC sistem. Preciznost ovakve slike je poprilično revolucionarna.

4. Širi ekran - je prva stvar koju ćete primetiti kod HDTV setova. Ova mogućnost simulira pravi filmski ekran. Gledanje filmova koji su adaptirani za TV će uskoro biti prošlost.

5. Multikanalni digitalni CD kvalitet zvuka - je nešto zbog čega sam se i odlučio da  pišem o ovoj inovaciji. Gledanjem HDTV-a čućete mnogo prirodniji tonalni balans. Dijalozi će biti mnogo više razumljiviji. U 6.1 sistemima, moguće je dobiti jasan istovremeni zvuk sa svih 6 glavnih kanala Prilikom teških mikseva efekata, često je teško razaznati dijalog. U multikanalnim audio sistemima, dijalog će biti jasniji, čak i u scenama sa glasnim pozadinskim efektima.
Osetna će biti veća uniformnost zvukova okruženja. Lokalizacija zvuka biće preciznija i fokusiranija. Gledalac će takođe moći da doživi ceo dinamički opseg i frekventni odziv bez distorzije ili drugih smetnji. Takođe, sistem će moći da reprodukuje najniže dve oktave bez ikakvih problema.

Osetna će biti veća uniformnost zvukova okruženja. Prednji i 'surround' kanali će se spojiti, naizgled smeštajući gledaoca u sam film. Lokalizacija zvuka biće preciznija i fokusiranija. Gledalac će takođe moći da doživi ceo dinamički opseg i frekventni odziv bez distorzije ili drugih smetnji. Takođe, sistem će moći da reprodukuje najniže dve oktave bez ikakvih problema.

6. Novi tipovi uređaja - svi su primetili komercijalni efekat ravnih (flat) ekrana. Kompjuterski, televizijski ili bilo koji drugi ekrani doživljavaju preporod u svom dizajnu. Sa fleksibilnošću koju nudi HDTV, televizijske kompanije mogu da stvaraju izvanredne inovacije.

7. Nove mogućnosti - sa prednostima digitalne televizije dolazi i digitalno programiranje, a sa programiranjem i nove tehnološke mogućnosti. U prevodu, kompjuteri, kamere, video rekorderi, satelitsko programiranje i mreže počeće da nude nove mogućnosti. Digitalna televizija je tehnologija koja će zasigurno promeniti mnoge stvari.

# 6. ZAKLJUČAK

High Definition televizija (HDTV) je proširenje digitalne televizije - sledeća generacija televizijskog iskustva.

Iako je HDTV mnogo bolja tehnologija, sa obiljem prednosti, ona nosi i svoje probleme, veliki troškovi uvodjenja i još mnoge tehničke probleme tako da ćemo mi čekati još dugo dok ona ne uđe u naše domove.

HTDV će možda u budućnosti postati deo digitalne televizije, no o tome kada i kako će se to dogoditi, odlučuju vlasnici velikih televizijskih kuća.

LITERATURA

[1]    ATSC, Guide to the Use of the ATSC Digital Television Standard, Oct.4,1995

[2]	C.C. Todd et al., AC-3: Flexible Perceptual Coding for Audio Transmission and

Storage, Audio Engineering Society Convention, Amsterdam, Feb. 28,1994

[3]    Internet, najvećim delom: www.wikipedia.org